## Slide 1: 第 1 讲
计算机系统的组成、计算机系统的层次机构

## Slide 2: 学习内容
计算机系统的组成
  冯·诺依曼结构计算机的主要思想
  现代计算机硬件结构
计算机系统的层次结构
  计算机系统抽象层的转换
  不同层次语言之间的等价转换
  指令集体系结构
  计算机系统的不同用户

## Slide 3: 计算机系统的组成
冯·诺依曼结构计算机的主要思想
现代计算机硬件结构

## Slide 4: 学习目标
能说出冯·诺依曼结构计算机的主要思想
能说出现代计算机硬件的主要组成及每部分的功能
能说出内存和外存的区别
能说出ALU的功能

## Slide 5: 冯·诺依曼结构计算机的主要思想
内部以二进制表示指令和数据。每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作类型，地址码指出操作数的地址。由一串指令组成程序
采用“存储程序”工作方式
计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成
  存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令
  控制器应能自动取出指令来执行
  运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算
  操作人员可以通过输入设备、输出设备和主机进行通信

## Slide 6: 现代计算机硬件结构
CPU
  数据通路
  控制器
存储器
  内存
  外存
I/O系统
  外部设备
  I/O控制器
各类总线
控制器
CPU
ALU
I/O
桥接器
总线接口部件
处理器总线
寄存器堆
主存储器
存储器总线
USB控制器
显示适配卡
磁盘控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
扩展槽

## Slide 7: 计算机系统的层次结构
计算机系统抽象层的转换
不同层次语言之间的等价转换
指令集体系结构
计算机系统的不同用户

## Slide 8: 学习目标
能根据问题的求解过程描述出计算机系统的层次结构
能说出机器语言、汇编语言、高级语言的区别
能说出汇编程序、解释程序、编译程序的区别
知道什么是ISA及其作用

## Slide 9: 计算机系统抽象层的转换
计算机系统是一个层次结构系统
上层是下层的抽象
下层是上层的实现，为上层提供支撑环境
应用问题
算法
编程（语言）
操作系统（虚拟机）
指令集体系结构
微体系结构
功能部件
电路
器件

## Slide 10: 计算机系统抽象层的转换
上层与下层之间进行功能转换（从抽象到具体）
  应用问题转换为算法描述
  算法转换为程序
    人工转换：算法→高级语言程序
    机器转换：高级语言程序→汇编语言程序→机器语言程序
应用问题
算法
编程（语言）
操作系统（虚拟机）
指令集体系结构
微体系结构
功能部件
电路
器件
每条指令由操作码和若干地址码组成

## Slide 11: 计算机系统抽象层的转换
上层与下层之间进行功能转换（从抽象到具体）
  程序可以使用操作系统提供的人机接口和系统内核
  机器语言程序是指令集体系结构所提供的机器指令的有序集合
  指令集体系结构（ISA）由微体系结构来实现
应用问题
算法
编程（语言）
操作系统（虚拟机）
指令集体系结构
微体系结构
功能部件
电路
器件

## Slide 12: 指令集体系结构（ISA）
ISA是一种对指令系统的规定
  可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类；
  指令可以接受的操作数的类型；
  操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
  操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
  操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
  指令获取操作数的方式，即寻址方式；
  指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等
用途：
  ISA是对硬件的抽象，是软件和硬件的交界面（接口）
  所有软件功能都建立在ISA之上
应用问题
算法
编程（语言）
操作系统（虚拟机）
指令集体系结构
微体系结构
功能部件
电路
器件

## Slide 13: ISA和计算机组成（微结构）之间的关系
不同ISA规定的指令集不同，如，IA-32、MIPS、ARM等
同一种ISA可以有不同的计算机组成，如乘法指令可用ALU或乘法器实现
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
ISA是计算机组成的抽象
计算机组成是ISA的实现

## Slide 14: 计算机系统的不同用户

## Slide 15: 回顾与练习
根据问题的求解过程描述出计算机系统的层次结构
阐述说出各抽象层之间的转换关系
阐述高级语言、汇编语言、机器语言的区别
阐述汇编程序、解释程序、编译程序的区别
阐述什么是ISA及其作用
下一讲：程序开发与执行过程及数制和编码