## Slide 1: 第 11 讲
指令格式、寻址方式

## Slide 2: 学习内容
指令格式
  指令系统的定义
  指令的构成
寻址方式

## Slide 3: 学习目标
能说出指令系统是什么
能说出指令的构成

## Slide 4: 指令系统的概念
一台计算机能执行的机器指令的集合
构成程序的基本元素
硬件设计的依据
ISA（指令集体系结构）中最核心的部分

## Slide 5: 指令的构成
一条指令必须明显或隐含包含的信息有哪些？
操作码：指定操作类型
源操作数或其地址：一个或多个源操作数或其所在的地址
  主（虚）存 / 寄存器 / I/O端口 / 指令本身
结果的地址：产生的结果所存放的地址
  主（虚）存 / 寄存器 / I/O端口
下一条指令地址：下条指令存放何处
  主（虚）存
  正常情况隐含在PC中，改变顺序时由指令给出
综上：一条指令由一个操作码和几个地址码构成

## Slide 6: 一条指令中应该有几个地址码字段？
零地址指令
  无需操作数 如：空操作／停机等
  所需操作数为默认的 如：堆栈／累加器等
一地址指令
  其地址既是操作数的地址，也是结果的地址
    单目运算：如：取反／取负等
    双目运算：另一操作数为默认的 如：累加器等

## Slide 7: 一条指令中应该有几个地址码字段？
二地址指令（最常用）
  分别存放双目运算中两个操作数，并将其中一个地址作为结果的地址。
三地址指令（RISC风格）
  分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。
多地址指令
  用于成批数据处理的指令，如:向量 / 矩阵等运算的SIMD指令。

## Slide 8: 回顾与练习
什么是指令系统？
一条指令包含哪些字段？
一条指令的地址码有几个？

## Slide 9: 学习内容
指令格式
寻址方式
  寻址方式的定义
  寻址方式的类型
  基本寻址方式的算法和优缺点
  偏移寻址的算法
  变址寻址的作用
  相对寻址的作用
  基址寻址的作用

## Slide 10: 学习目标
  能说出寻址方式的定义
  能说出寻址方式的类型
  能根据指定寻址方式计算指令或操作数的有效地址
  能简述三种偏移寻址各自的应用场合

## Slide 11: 寻址方式的概念
操作数存放位置
  通用寄存器
  I/O端口
  存储单元
形式地址（补充）
  指令中的地址码
有效地址
  操作数所在存储单元的地址
（操作数）寻址方式（与教材上的表述不一样，以此为准）
  由指令中操作数的形式地址形成操作数有效地址的方式
寻址方式还包括指令寻址方式
顺序寻址：PC增值
跳跃寻址：跳转 ( jump / branch / call / return )指令使用的寻址方式，同操作数的寻址

## Slide 12: 寻址方式的类型
基本寻址方式
  立即寻址
  直接寻址
  间接寻址
  寄存器寻址
  寄存器间接寻址
偏移寻址方式
  变址寻址
  相对寻址
  基址寻址

## Slide 13: 基本寻址方式的算法和优缺点
假设：A=地址字段值，R=寄存器编号，EA=有效地址， (X)=X中的内容
OP
R
A
…
寻址
方式
算法
主要优点
主要缺点
立即寻址
操作数=A
指令执行速度快
操作数幅值有限
直接寻址
EA=A
有效地址计算简单
地址范围有限
间接寻址
EA=(A)
有效地址范围大
多次存储器访问
寄存器寻址
操作数=(R)
指令执行快，指令短
地址范围有限
寄存器间接寻址
EA=(R)
地址范围大
额外存储器访问

## Slide 14: 偏移寻址的算法
EA=A+(R)
  R可以明显给出，也可以隐含给出
  R可以为PC、基址寄存器B、变址寄存器 I
  变址寻址
    EA=A+(I)
    相对于首址A处位移量为(I)的单元
  相对寻址
    EA=A+(PC)
    相对于当前指令处位移量为A的单元
  基址寻址
    EA=A+(B)
    相对于基址(B)处位移量为A的单元
R
存储器
操作数
寄存器堆
A
+
A
OP
......

## Slide 15: 变址寻址的作用
假设每个元素为一个字节，则 I=(I) ± 1
若每个元素为4个字节，则 I=(I) ± 4
A = X = 100
变址器I
0
X[0]
X[1]
X[2]
X[3]
存储器
假定一维数组X从内存100号单元开始
主要用于对线性表之类的数组元素进行方便地访问
  指令中的地址码 A 给出一个基准地址
    例如数组的起始地址
  数组元素相对于基准地址的偏移量由变址寄存器 I 给出
  变址寄存器的内容相当于数组元素的下标
  数组元素的有效地址为基准地址加变址寄存器的内容
一般RISC机器不提供自动变址寻址，并将变址和基址寻址统一成一种偏移寻址方式
1
2

## Slide 16: 相对寻址的作用-实现程序(公共子程序)的浮动
子程序内地址关系相对独立，与用户程序的地址无关，不管浮动到哪里，总是实现AX和120相加
50
52
100
102
公共子程序
存储器
“ . ” 表示相对寻址方式
即：操作数在当前指令随后的一条指令后！
假定每条指令占一个单元
通常计算有效地址时，PC已指向下条指令!
ADD AX, . +1
120
ADD AX, . +1
120
ADD AX, . +1
120
101
51
250
252
251
有效地址EA=(PC)+1
=(PC)
=(PC)

## Slide 17: 相对寻址的作用-实现相对转移
举例：双字节定长指令字，其中转移指令的第一字节是操作码Jxx，第二字节是位移量D，用补码表示，则转移目标指令相对于转移指令的范围为多少？
若转移指令地址为2000H，转移目标地址为1FF0H，总是在取指令同时对PC增量，则转移指令第二字节位移量为多少？
假设按字节编址且D为单元数（不是指令条数）
转移目标地址= (PC)+2+D
跳转范围：-126～128单元
- 63～64条指令
D=1FF0H–2002H=EEH（–18）
1FF0H = 2000H+2+D
Jxx
D

## Slide 18: 基址寻址的作用
指令地址码给出一个偏移量
基准地址明显或隐含由基址寄存器B给出
EA=(B)+A
可用来实现多道程序重定位

## Slide 19: 基址寻址实现程序重定位
用户程序装入系统后有一个基址，虽然偏移量都为51，但因基址不同，故操作数不同。
150
50
51
151
40
51
240
251
用户程序1
用户程序2
100
200
“ # ” 表示基址寻址方式
有效地址EA=基址值+51
基址为100
基址为200
存储器
0
0
ADD AX, #51
120
SUB AX, #51
┄┄┄┄
130
ADD AX, #51
120
SUB AX, #51
┄┄┄┄
130

## Slide 20
地址 | 数据 | 地址 | 数据
0240H | 0242H | 0243H | 0240H
0241H | 0244H | 0244H | 0241H
0242H | 0246H | 0245H | 0242H
某计算机内存采用按字节编址方式。指令固定32位长。假设当前指令的地址为D214H，指令中给出的形式地址为0268H，基址寄存器的内容为248AH，变址寄存器的内容为8。说明以下各种情况下操作数的有效地址分别是多少？
操作数采用变址寻址；
操作数采用相对寻址。
下表是该机内存中一部分数据。假设当前指令给出的形式地址为0240H，操作数为16位长。说明以下各种情况下的操作数分别是多少？
操作数采用直接寻址；
操作数采用间接寻址。
某双字长转移指令采用相对寻址方式，第一个字节为操作码，第二个字节是用补码表示的相对位移量（字节数）。该转移指令的地址为0x00400400，转移目标地址为0x00400450。在取指令同时对PC增量。该转移指令中的8位位移量为多少？

## Slide 21: 回顾与练习
  能说出寻址方式的概念
  能说出寻址方式的类型
  能简述三种偏移寻址各自的应用场合
  P139：习题3、4