## Slide 1: 第 17 讲
存储器概述

## Slide 2: 学习内容
存储器的分类
主存储器的组成
主存储器的基本操作
存储器的主要性能指标
存储器的层次化结构

## Slide 3: 存储器的分类
学习目标
  能说出随机存取存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器和相联存储器的特点
  能说出读写存储器和只读存储器的特点
  能说出非易失性存储器和易失性存储器的特点
  能说出高速缓存、主存和辅存的区别

## Slide 4: 存储器分类
按存储元件（存储介质）分类
  半导体存储器：RAM、ROM
  磁表面存储器：磁盘、磁带
  光存储器：CD盘，DVD盘

## Slide 5: 存储器分类
按工作性质/存取方式分类
  随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
    特点：每个单元读写时间一样，且与各单元所在位置无关。如：内存
  顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
    特点：数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如：磁带
  直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)
    特点：直接定位到读写数据块，在读写数据块时按顺序进行。如磁盘
  相联存储器 Associate Memory（AM）
  Content Addressed Memory (CAM)
    特点：按内容检索到存储位置进行读写。例如：快表

## Slide 6: 存储器分类
按信息的可更改性分类
  读写存储器（Read / Write Memory)
    特点：可读可写
  只读存储器（Read Only Memory)
    特点：只能读不能写
按断电后信息的可保存性分类
  非易失（不挥发）性存储器(Nonvolatile Memory)
    特点：信息可一直保留，不需电源维持。如：ROM、磁表面存储器、光存储器等
  易失（挥发）性存储器(Volatile Memory)
    特点：电源关闭时信息自动丢失。如：RAM、Cache等

## Slide 7: 存储器分类
按功能/容量/速度/所在位置分类
  高速缓存(Cache)
    特点1：位于CPU内部或附近，用来存放当前要执行的局部程序段和数据
    特点2：用SRAM实现，速度可与CPU匹配，容量小（几MB）
  主存储器（Main (Primary) Memory）
    特点1：位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据
    特点2：用DRAM实现，速度较快，容量较大（几GB）
  辅助存储器（Auxiliary / Secondary Storage)
    特点1：位于主机之外，用来存放暂不运行的程序、数据
    特点2：用磁表面或光存储器实现，容量大而速度慢
  海量后备存储器
    特点1：位于计算机之外，用来备份和脱机存档信息
    特点2：用磁带存储器和光盘存储器，容量大而速度慢

## Slide 8: 内存与外存的关系及比较
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①程序和数据从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取指令及相关数据
④将指令处理结果送回内存保存
⑤将处理结果成批传送到外存以长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理
外存储器（简称外存或辅存）
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  不与CPU直接连接，先传送到内存，然后才能被CPU使用。
  属于非易失性存储器，用于长久存放系统中几乎所有的信息
内存储器（简称内存或主存）
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  直接与CPU连接，CPU对内存可直接进行读、写操作
  属于易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据

## Slide 9: 存储器的分类
回顾与练习
  说出随机存取存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器和相联存储器的特点
  说出读写存储器和只读存储器的特点
  说出非易失性存储器和易失性存储器的特点
  说出高速缓存、主存和辅存区别

## Slide 10: 学习内容
存储器的分类
主存储器的组成
主存储器的基本操作
存储器的主要性能指标
存储器的层次化结构

## Slide 11: 主存储器的组成
学习目标
  能说出主存储器由哪些部件组成及每个部件的功能

## Slide 12: 主存储器的组成
记忆单元 （存储元 / 位元） （Cell）
  具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
存储单元 / 编址单位（Addressing Unit）
  具有相同地址的位构成一个存储单元，也称为一个编址单位
组成1：存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列（Bank）
  所有存储单元构成一个存储阵列
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路

记忆单元
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MM
组成2：地址寄存器
组成3：地址译码器
组成4：读写控制电路
暂存CPU送来的地址
  选中相应的存储单元
  决定读取数据还是写入数据
存储
单元
存
储
体

## Slide 13: 主存储器的组成
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
记忆单元

·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MM
问题1：主存中存放的是什么信息？CPU何时会访问主存？
指令及其数据；CPU执行指令时需要访问主存（取指令、取数据、存数据）
问题2：地址译码器的输入是什么？输出是什么？可寻址范围多少？
输入是地址，输出是地址驱动信号（只有一根地址驱动线被选中），可寻址范围为0~2n-1，n为地址寄存器的位数，也是地址寄存器输入线的根数

## Slide 14: 主存储器的组成
回顾与练习
  说出主存储器由哪些部件组成及每个部件的功能

## Slide 15: 学习内容
存储器的分类
主存储器的组成
主存储器的基本操作
存储器的主要性能指标
存储器的层次化结构

## Slide 16: 主存储器的基本操作
学习目标
  能说出怎样从主存储器中读出数据
  能说出怎样将数据写入主存储器

## Slide 17: 主存储器的基本操作
地址寄存器
地址译码器
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
控制线
读/写控制信号
记忆单元

数据线
读/写的数据
(64位)
主存地址
地址线
(36位)
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MDR
MAR
CPU
MM
MAR→地址寄存器→地址译码器
读写控制信号→读写控制电路
写：要写的信息→MDR→选中的单元；读：选中的单元→MDR
MDR
MDR

## Slide 18: 学习内容
存储器的分类
主存储器的组成
主存储器的基本操作
存储器的主要性能指标
存储器的层次化结构

## Slide 19: 存储器的主要性能指标
学习目标
  能说出各性能指标的含义

## Slide 20: 存储器的主要性能指标
存储容量：能存放的二进制数据的位数或字数或字节数
存储器速度
  访问时间（存取时间）：从CPU送出内存单元的地址码开始，到主存读出数据并送到CPU（或者是把CPU数据写入主存）所需要的时间（单位：ns，1 ns = 10-9 s），分读出时间TA和写入时间TW
  存储周期TM：连读两次访问存储器所需的最小时间间隔，它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间，因此，TM比TA大。
  存储器的带宽B：连续访问时可以提供的数据传输率，即每秒传输信息的位数或字节数

## Slide 21: 学习内容
存储器的分类
主存储器的组成
主存储器的基本操作
存储器的主要性能指标
存储器的层次化结构

## Slide 22: 存储器的层次化结构
学习目标
  能说出为什么要使用层次化的存储器体系结构
  能说出层次化存储器体系结构的特点
  能说出为什么层次化的存储器体系结构能缩小存储器和处理器之间在性能方面的差距

## Slide 23: 存储器的层次化结构
理想存储器：高速度、大容量、低价格
实际存储器：没有一种存储器能够同时满足高速度、大容量、低价格的要求
高
低
小
大
快
慢
辅存
寄存器
缓存
主存
磁盘
光盘
磁带
光盘
磁带
速度
容量
价格 位
／
CPU
CPU
主机

## Slide 24: 存储器的层次化结构
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~1GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns
2ns
10ns
10ms
10s
  如果需要从存储器取数据，则先访问cache，如果没有则访问主存，再没有则访问外部磁盘。操作数：硬盘→主存→cache
特点
  CPU可以直接访问内部存储器
  外部存储器的数据要先取到主存
  数据一般只在相邻两层间复制传送
  执行指令时，操作数大部分来自寄存器

## Slide 25: 存储器的层次化结构
层次化结构的存储体系结构可以得到接近理想的存储器
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~1GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns
2ns
10ns
10ms
10s
时间局部性
刚被访问过的单元很可能不久又被访问
  做法：让最近被访问过的信息保留在靠近CPU的存储器中
空间局部性
刚被访问过的单元的邻近单元很可能不久被访问
  做法：将刚被访问过的单元的邻近单元调到靠近CPU的存储器中
程序访问局部化特点！
为什么？