## Slide 1: 第 8 讲
高级语言和机器指令中的运算

## Slide 2: 学习内容
C程序涉及的运算（回顾）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
MIPS指令涉及的运算
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除

## Slide 3: C程序涉及的运算
学习目标
  能描述C程序涉及的运算是如何进行的
  能将C程序中的运算及其操作数同机器的寄存器、存储器结合起来，分析运算结果的机内表示

## Slide 4: C程序涉及的运算
算术运算（最基本的运算）
  无符号数、带符号整数、浮点数的+、-、*、/ 运算等
按位运算
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
    问题：如何从16位采样数据y中提取高位字节，并使低字节为0？
    可用“&”实现“掩码”操作：y & 0xFF00
    例如，当y=0x2C0B时，得到结果为：0x2C00
  用途
    对位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理）

## Slide 5: C程序涉及的运算
逻辑运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    例如， if ((x>y) && (i<100)) then ……
    “!”表示“NOT”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& ~ && ；| ~ ‖； ……
    运算过程不同：按位 ~ 整体
    结果类型不同：位串 ~ 逻辑值
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y and i<100）then ……中的“and”运算

## Slide 6: C程序涉及的运算
移位运算
  操作
    左移:：x<<k; 右移： x>>k
    不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    无符号数：逻辑左移、逻辑右移
      高（低）位移出，低（高）位补0，可能溢出！
      问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出
    带符号整数：算术左移、算术右移
      左移：高位移出，低位补0。可能溢出！
    溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
      右移：低位移出，高位补符，可能发生有效数据丢失。
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
从16位采样数据y中提取高位字节
[x]补=1 0101111
y=-40？ z=-162 ? x
某字长为8的机器中，x、y和z都是8位带符号整数，已知x=-81，则y=x/2=？z=2x=？

## Slide 7: C程序涉及的运算
位扩展和位截断运算
  用途
    类型转换时可能需要数据扩展或截断
  操作
    没有专门操作运算符，根据类型转换前后数据长短确定是扩展还是截断
    扩展：短转长
    无符号数：0扩展，前面补0
    带符号整数：符号扩展，前面补符
    截断：长转短
    强行将高位丢弃，故可能发生“溢出”
  例1（扩展操作）：在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么？
  short si = -32768;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsingned ui = usi ;
si = -32768 80 00
usi = 32768 80 00
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00
例2（截断操作）：i和j是否相等？
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等！
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
原因：对i截断时发生了“溢出”，即：32768截断为16位数时，因其超出16位能表示的最大值，故无法截断为正确的16位数！

## Slide 8: C程序涉及的运算
计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  将各类表达式编译（转换）为指令序列
  计算机直接执行指令来完成运算
例：C语言赋值语句“f = (g+h) – (i+j);”中变量i、j、f、g、h由编译器分别分配给MIPS寄存器$t0~$t4。寄存器$t0~$t7的编号对应8~15，上述程序段对应的MIPS机器代码和汇编表示（#后为注释）如下：
下面以MIPS为例，看指令中会提供哪些运算？能否完全支持高级语言需求？
add $t5, $t3, $t4 # g+h
add $t6, $t0, $t1 # i+j
sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)–(i+j)
000000 01011 01100 01101 00000 100000
000000 01000 01001 01110 00000 100000
000000 01101 01110 01010 00000 100010

## Slide 9: 回顾与练习
  描述C程序涉及的位运算、移位运算、位扩展和截断运算是如何进行
  P104：习题3

## Slide 10: 学习内容
C程序涉及的运算（回顾）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
MIPS指令涉及的运算
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除

## Slide 11: MIPS指令涉及的运算
学习目标
  能根据表3.1说出每条指令的功能
  能将简单C程序语句转换成MIPS汇编语言程序

## Slide 12: MIPS指令涉及的运算
MIPS公司发布了第一个商用RISC结构
  其处理器简洁雅致
  广泛应用于嵌入式领域
本课程以MIPS的指令为例来说明CPU的指令系统是如何支持高级语言程序中的运算的

## Slide 13: 逻辑运算指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
and | and $1,$2,$3 | $1 = $2 & $3 | 按位与
or | or $1,$2,$3 | $1 = $2 ¦ $3 | 按位或
nor | nor $1,$2,$3 | $1 = ~($2 ¦ $3) | 按位与非
and immediate | andi $1,$2,100 | $1 = $2 & 100 | 按位与
or immediate | ori $1,$2,100 | $1 = $2 ¦ 100 | 按位或
shift left logical | sll $1,$2,10 | $1 = $2 << 10 | 逻辑左移
shift right logical | srl $1,$2,10 | $1 = $2 >> 10 | 按位右移

## Slide 14: 定点算术运算指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
shift right arithmetic | Sra $1,$2,10 | $1 = $2 >> 10 | 算术右移
add | add $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 | 整数加（判溢出）
subtract | sub $1,$2,$3 | $1 = $2 – $3 | 整数减（判溢出）
add immediate | addi $1,$2,100 | $1 = $2 + 100 | 符号扩展、整数加（判溢出）
subtruct immediate | subi $1,$2,100 | $1 = $2 - 100 | 符号扩展、整数减（判溢出）
add unsigned | addu $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 | 整数加（不判溢出）
subtract unsigned | subu $1,$2,$3 | $1 = $2 – $3 | 整数减（不判溢出）
add imm. unsign. | addiu $1,$2,100 | $1 = $2 + 100 | 0扩展、整数加（不判溢出）
multiply | mult $2,$3 | Hi, Lo = $2 x $3 | 带符号整数乘
multiply unsigned | multu$2,$3 | Hi, Lo = $2 x $3 | 无符号整数乘
divide | div $2,$3 | Lo = $2 ÷ $3, Hi = $2 mod $3 | 带符号整数除 Lo = 商，Hi = 余数
divide unsigned | divu $2,$3 | Lo = $2 ÷ $3, Hi = $2 mod $3 | 无符号整数除 Lo = 商，Hi = 余数

## Slide 15: 定点数据传送指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
load word | lw $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加
store word | sw $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加
load half unsigned | lhu $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加，0扩展
store half | sh $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加，符号扩展
load byte unsigned | lbu $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加，0扩展
store byte | sb $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加，符号扩展
load upper immeditate | lui $1,100 | $1 = 100 x 216 | 逻辑左移16位

## Slide 16: 浮点算术运算指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
FP add single | add. s $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 + $f6 | 单精度浮点加
FP subtract single | sub. s $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 - $f6 | 单精度浮点减
FP multiply single | mul. s $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 x $f6 | 单精度浮点乘
FP divide single | div. s $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 ÷ $f6 | 单精度浮点除
FP add double | add. d $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 + $f6 | 双精度浮点加
FP subtract double | sub. d $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 - $f6 | 双精度浮点减
FP multiply double | mul. d $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 x $f6 | 双精度浮点乘
FP divide double | div. d $f2,$f4,$f6 | $f2 = $f4 ÷ $f6 | 双精度浮点除
MIPS提供专门的浮点数寄存器：
  32个32位单精度浮点数寄存器：$f0, $f1, ……, $f31
  连续两个寄存器（一偶一奇）存放一个双精度浮点数

## Slide 17: 浮点数据传送
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
load word corp. 1 | lwcl $f1,100($2) | $f1=mem[$2+100] | 符号扩展并整数加
store word corp. 1 | swcl $f1,100($2) | mem[$2+100]=$f1 | 符号扩展并整数加

## Slide 18: MIPS指令考查的结果
涉及到的操作数
  无符号整数、带符号整数
  逻辑数（位串）
  浮点数
涉及到的运算
  定点数运算
    带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
    无符号数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
  逻辑运算
    逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
    移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  浮点数运算：加、减、乘、除
完全能够支持高级语言对运算的需求！！
问题：
计算机是如何实现各种运算功能的？

## Slide 19: 回顾与练习
  根据表3.1说出每条指令的功能
  请将下面的C语言表达式转换成MIPS汇编语句。假定a, b, c, d ,e分别放在寄存器$s0, $s1, $s2, $s3, $4中，中间结果可以放到寄存器$t0~$t7中。
  a = b + c + d –e