## Slide 1: 2023-2024 现代编码技术
总复习
1

## Slide 2
简答题 5道
计算题 5道
综合应用题 1道

## Slide 3: 重要知识点
第一章
1. 信息的概念
2. 通信系统的模型、基本组成及功能
第二章
单符号离散信源的自信息、熵的计算
离散无记忆信源X的二次扩展信源及其熵的计算
二维平稳信源的联合熵、条件熵、互信息以及平均互信息的计算
连续信源差熵的计算，均匀分布
第三章
单符号离散信道的信道容量
连续单符号信道的信道容量
对称信道的信道容量
多维无记忆高斯加性连续信道的信道容量
波形信道-香农公式
3

## Slide 4: 重要知识点
第五章
1. 信源编码和信道编码的目的
2. 二元变长码、编码效率
3. 费诺码的编码方式、平均码字长度、编码效率
4. 霍夫曼码的编码方式、平均码字长度、编码效率
第六章
最小汉明距离的计算、检错和纠错能力判定
线性分组码的生成矩阵、一致性校验矩阵、利用校验矩阵对码字的错误判断
循环码码字
CRC校验码
4

## Slide 5: 第一章 通信系统模型
5
信源
信源编码器
信道编码器
调
制
器
信道
解
调
器
信宿
信源译码器
信道译码器
干扰
源
编码信道
  信源：产生消息和消息序列的来源。
  消息可以是离散的，也可以是连续的（数据、文字、语言、图像），通常信源的消息序列是随机发生的，因此要用随机变量来描述。

## Slide 6
6
信源
信源编码器
信道编码器
调
制
器
信道
解
调
器
信宿
信源译码器
信道译码器
干扰
源
编码信道
  编码器：把消息变换成适合于信道传输的信号。
  信源编码器：将信源的输出进行适当的变换，以提高信息传输的有效性。
  信道编码器：对信源编码器的输出进行变换，用增加多余度的方法提高信道的抗干扰能力，以提高信息传输的可靠性。

## Slide 7
7
信源
信源编码器
信道编码器
调
制
器
信道
解
调
器
信宿
信源译码器
信道译码器
干扰
源
编码信道
  调制器：将信道编码器输出的数字序列变换为振幅、频率或相位受到调制控制的形式，以适合在信道中进行较长距离的传输。
  信道：信号由发送端传输到接收端的媒介。
  典型的传输信道有明线、电缆、无线信道、微波信道和光纤信道等；典型的存储媒介有磁芯、磁盘、磁带等等。
  解调器：从载波中提取信号，是调制的逆过程.

## Slide 8
8
信源
信源编码器
信道编码器
调
制
器
信道
解
调
器
信宿
信源译码器
信道译码器
干扰
源
编码信道
  干扰源：对传输信道或存储媒介构成干扰的来源的总称。干扰(噪声)往往具有随机性，所以信道的特征也可以用概率空间来描述；而噪声源的统计特性又是划分信道的依据。
  干扰可以分为两类：
  1）加性干扰，它是由外界原因产生的随机干扰，它与信道中传送的信号的统计特性无关，因而信道的输出是输入和干扰的叠加；
  2）乘性干扰：信道的输出信号看成输入信号和一个时变参量相乘的结果。

## Slide 9
9
  信道译码器：利用信道编码时所提供的多余度，检查或纠正数字序列中的错误。
  信源译码器：把经过信道译码器核对过的信息序列转换成适合接收者接收的信息形式。
  信宿：消息传送的对象（人或机器 ）。
信源
信源编码器
信道编码器
调
制
器
信道
解
调
器
信宿
信源译码器
信道译码器
干扰
源
编码信道

## Slide 10: 第二章 信源和熵
1. 自信息、熵的概念及计算
2. 扩展信源及熵的概念及计算
3. 条件熵及联合熵的概念及计算
10

## Slide 11: 自信息
设离散信源X的概率空间为：
称事件ai发生所含有的信息量为 ai 的自信息量。定义为：
I(ai)代表两种含义：
  （1）当事件ai发生之前，表示事件ai发生的不确定性
  （2）当事件ai发生之后，表示事件ai所提供的信息量
  底为“2”，则单位为“比特（bit, binary unit）”；
  底为“e”，则单位为“奈特（nat, nature unit）”；
  底为“10”，则单位为“哈特（hat, Hartley）”；

## Slide 12: 信息熵
定义自信息的数学期望----平均自信息量Hr(X)，为信息熵：

## Slide 13: 扩展信源熵
原单符号离散信源X的数学模型：
N次扩展信源与单符号离散信源比较：数学模型相同但输出不是单个符号，而是一串N个相互独立的符号序列：
XN＝(X1,X2,…, XN) ，联合分布密度p(XN)=p(X1X2…XN)
信源 X 的N次扩展信源的数学模型：
假设是无记忆的(彼此统计独立)则：
离散平稳无记忆信源X的N次扩展信源的熵 H(X ) = H(XN) = N·H(X)

## Slide 14: 联合熵
对于N维的离散有记忆信源，X=X1X2…XN ，可以通过概率空间计算得到其联合熵为：

## Slide 15: 条件熵
以二维信源为例，形成条件情况下的一维信源模型：
在已知前面一个符号Xl＝ai时，信源输出下一个符号的平均不确定性为：
那么对所有ai的可能值进行统计平均就得当前面一个符号巳知时，再输出下一个符号的总的平均不确定性 H(X2/X1 )---条件熵：

## Slide 16
联合熵与条件熵的关系：
各类熵之间的相互关系小结:
  H(XY) = H(X) + H(Y|X)
  H(XY) = H(Y) + H(X|Y)
  H(X) >= H(X|Y)
  H(Y) >= H(Y|X)
  H(XY) <= H(X) + H(Y)

## Slide 17
对通信系统而言
  H(X)：表示信源中每个符号的平均信息量（信源熵）。
  H(Y)：表示信宿中每个符号的平均信息量（信宿熵）。
  H(X|Y)：表示在输出端接收到Y的全部符号后，发送端X尚存的平均不确定性。这个对X尚存的不确定性是由于信道干扰引起的。称信道疑义度(损失熵，含糊度)
  H(Y|X)：表示在已知X的全部符号后，对于输出Y尚存的平均不确定性。称信道散布度(噪声熵)
  H(XY)：表示整个信息传输系统的平均不确定性（联合熵）。
通信系统
X
Y

## Slide 18: 连续信源的差熵计算
例：连续随机变量X的概率在取值范围为[0,10]内服从均匀分布，计算该信源的相对熵。
一维连续随机变量X在 [a,b] 区间内均匀分布时，该连续信源的熵为：
h(X) = log (b-a)
当取对数以2为底时，单位为：比特／自由度
  h(X)=－Rp(x) log p(x)dx
1）、均匀分布连续信源的熵值

## Slide 19: 第三章 信道及信道容量
1. 互信息及平均互信息的概念及计算
2. 噪声熵及损失熵
3. 信道容量及最佳分布
4. 香农公式定义及计算

## Slide 20
图3.1.1 通信系统的一般模型

## Slide 21: 信道的表示方法
图形法
公式法
转移矩阵

## Slide 22
一般离散单符号信道的传递概率可用矩阵形式表示，即
矩阵P完全描述了信道的特性，可用它作为离散单符号信道的另一种数学模型的形式。
P中有些是信道干扰引起的错误概率，有些是信道正确传输的概率，所以该矩阵又称为信道矩阵（转移矩阵） 。
b1 b2 … bs
a1 p(b1|a1) p(b2|a1) … p(bs|a1)
a2 p(b1|a2) p(b2|a2) … p(bs|a2)
… …. … …
ar p(b1|ar) p(b2|ar) … p(bs|ar)
直观表示矩阵P中每行之和应等于“l”
表明：在信道输入为ai时，在输出端接收到的一定是符号b1，b2 ，… ，bs中一个。

## Slide 23: 信道疑义度（损失熵）
噪声熵

## Slide 24: 平均互信息
互信息量 I(xi ; yj)：收到消息yj 后获得关于xi的信息量
平均互信息I(X; Y)： I(xi ; yj)的统计平均。

## Slide 25
信道疑义度（损失熵），信源符号通过有噪信道传输后所引起的信息量的损失。
I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)
I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)
I(X;Y) = H(X)+H(Y)-H(XY)
其中：
平均互信息与各类熵的关系
噪声熵(或散布度)，反映了信道中噪声源的不确定性。

## Slide 26
平均互信息与各类熵之间关系的集合图（维拉图）表示：
H(X|Y) = H(X) - I(X;Y)
H(Y|X) = H(Y) - I(X;Y)
H(XY) = H(X)+H(Y)- I(X;Y)
H(X)
H(Y)
H(X/Y)
H(Y/X)
I(X;Y)
H(XY)
图中，左边的圆代表随机变量X的熵，右边的圆代表随机变量Y的熵，两个圆重叠部分是平均互信息I(X;Y)。
每个圆减去I(X;Y)后剩余的部分代表两个条件熵。
信道疑义度（损失熵）
噪声熵

## Slide 30
信道容量：信道的最大传输能力
信道存在最大传输能力，其最大信息传输速率是在信源取某一特定分布时才能得到，称该特定的信源概率分布为最佳信源分布。
无噪无损：
有噪无损：
无噪有损：
对称信道：
强对称信道：

## Slide 31
这一项是固定X＝x 时对Y求和，即对信道矩阵的行求和。由于信道的对称性，所以H(Y/X= x )与 x 无关，为一常数，即
因此对称离散信道的信道容量：
对称离散信道的平均互信息为： I(X;Y)=H(Y)-H(Y/X)
当p(x)等概分布时，达到信道容量。

## Slide 32
在这个信道中，每个符号平均能够传输的最大信息量为0.0817比特。
只有当信道的输入符号是等概率分布时才能达到这个最大值。
[例] 某对称离散信道的信道矩阵如下，求其信道容量。
解：s=4, r=2

## Slide 35
已知
信源概率分布
信道转移概率
I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)
= H(Y) - H(Y|X)
H(X|Y)

## Slide 36: 多维无记忆高斯加性连续信道的信道容量
[例3.5.1] 设在各单元时刻上，噪声是均值为零，方差为Pni 的高斯加性噪声。
比较得：
P7 = - 0.05，P8 = - 0.15 ，P9 = - 0.25 ，P10 = - 0.35 ，
可见，最后四个信道应排除，即令：
P7 =0， P8 =0 ， P9 =0 ，P10 =0
Pn1 =0.1， Pn2 =0.2 ， Pn3 =0.3 ，Pn4 =0.4 ， Pn5 =0.5 ，
Pn6 =0.6， Pn7 =0.7 ， Pn8 =0.8 ，Pn9 =0.9 ， Pn10 =1.0 （单位为W）

## Slide 37
(2) 再计算常数（此时可用信道为 6个），得：
比较得：
P6 = - 0.083，可见，第六个信道也应排除，令： P6 =0
(3) 再计算常数（此时可用信道为 ５个），得：
(4) 可见，第五个信道也应排除，令： P5 =0
(5) 所以，功率分配为： P1 =0.4， P2 =0.3 ， P3 =0.2 ，P4 =0.1
Pn1 =0.1， Pn2 =0.2 ， Pn3 =0.3 ，Pn4 =0.4 ， Pn5 =0.5 ，
Pn6 =0.6， Pn7 =0.7 ， Pn8 =0.8 ，Pn9 =0.9 ， Pn10 =1.0 （单位为W）

## Slide 38
本例结果表明，噪声分量平均功率小的信道分配得到的相应信号分量的平均功率要大一些，那些噪声太大的信道就不去用它，可使总的信道容量最大。
  若提高信号的总平均功率，可使有些信道相应的输入信号也分配到一些能量。
功率分配为： P1 =0.4， P2 =0.3 ， P3 =0.2 ，P4 =0.1
(比特／10个自由度)
信道容量：

## Slide 39
若提高信号的总平均功率，使：
功率分配为： P1 =0.725， P2 =0.625 ， P3 =0.525 ，P4 =0.425， P5 =0.325， P6 =0.225 ， P7 =0.125 ，P8 =0.025
(比特／10个自由度)
信道容量：
比较得最后两个信道应排除，令： P9 =0 ，P10 =0

## Slide 40: 香农公式
说明：
实际信道通常是非高斯波形信道。
香农公式可适用于其他一般非高斯波形信道，由香农公式得到的值是非高斯波形信道的信道容量的下限值。
比特／秒
[例3.5.2] 在电话信道中常允许多路复用。一般电话信号的带宽为3.3kHz。若信噪功率比为20dB(即Ps/(NoW)=100)，代入香农公式计算可得电话信道的信道容量为

## Slide 41: 第五章 信源编码
1、信源编码和信道编码的目的
2、编码的定义：分组码、变长码、非奇异码、唯一可译码、即时码、非延长码
3、唯一可译码存在的充要条件
4、编码效率
5、香农码、费诺码、霍夫曼码
41

## Slide 42
信源编码和信道编码的目的
（1）质量一定，如何提高信息传输速度（提高编码效率或压缩比）---- 信源编码
（2） 信道传输速度一定，如何提高信息传输质量（抗干扰能力）----信道编码
分组码、变长码、非奇异码、唯一可译码、即时码、非延长码
等长码（固定长度码）
  若一组码中所有码字的长度都相同(即li=l，i=1,…,q)，则称为等长码。
变长码
  若一组码中所有码字的码长各不相同(即任意码字的长度li不同)，则称为变长码。
非奇异码和奇异码
  若一组码中所有码字都不同(即所有信源符号映射到不同的码符号序列)，则称为非奇异码。反之，则为奇异码。
唯一可译码
  若码的任意一串有限长的码符号序列只能被唯一地译成所对应的信源符号序列，则此码称为唯一可译码（单义可译码）。

## Slide 43: 香农码
例: 设信源共有七个信源符号，其概率分布如表所示，试对该信源进行香农编码。
解: 编码过程如下：
信源符号 | p(ai) | 累加概率Gi | 对应的 二进制数 |  | 码长 li | 码字
a1 | 0.20 | 0 | 0.000 | 2.34 | 3 | 000
a2 | 0.19 | 0.2 | 0.0011… | 2.41 | 3 | 001
a3 | 0.18 | 0.39 | 0.0110… | 2.48 | 3 | 011
a4 | 0.17 | 0.57 | 0.1001… | 2.56 | 3 | 100
a5 | 0.15 | 0.74 | 0.1011… | 2.74 | 3 | 101
a6 | 0.10 | 0.89 | 0.1110… | 3.34 | 4 | 1110
a7 | 0.01 | 0.99 | 0.1111110… | 6.66 | 7 | 1111110
1.信源符号排序
2.计算码长
3.计算累加概率
4.累加概率二进制表示
5.形成码字

## Slide 44
码的性能分析：
通过计算可得此信源的熵:
(比特／符号)
码的平均长度:
(二元码符号／符号)
编码效率：
信源符号 | p(ai) | 码长 li
a1 | 0.20 | 3
a2 | 0.19 | 3
a3 | 0.18 | 3
a4 | 0.17 | 3
a5 | 0.15 | 3
a6 | 0.10 | 4
a7 | 0.01 | 7

## Slide 45: 费诺码
[例] 离散无记忆信源S＝{s1,s2,s3,s4,s5,s6}，它的费诺码如下表所示。
通过计算可得信源的熵H(S)＝2.24(比特／信源符号)
码的平均码长 L＝2. 4(二元码符号／信源符号)
因此码的效率 ＝0 . 933

## Slide 46: 霍夫曼码
1
0
0.61
1
0
0.11
1
0
0.26
1
0
0.35
1
0
0.39
a5 0.20
a2 0.19
a6 0.18
a4 0.17
a1 0.15
a3 0.10
a7 0.01
S0
S1
S2
0
1
1.00
S3
S4
S5
a5 01 l =2
a2 00 l =2
a6 111 l =3
a4110 l =3
a1101 l =3
a31001 l =4
a71000 l =4

## Slide 47
从：l = (2,2,3,3,3,4,4) 可求得平均码长为：
从：
可求出信源的熵为：
编码效率为：
a5 01 l=2
a2 00 l=2
a6 111 l=3
a4110 l=3
a1101 l=3
a31001 l=4
a71000 l=4
(二元码符号/信源符号)

## Slide 48: 第六章 信道编码
1. 最小汉明距离及纠错检错能力
2. 线性分组码的生成矩阵、一致性校验矩阵、如何利用生成矩阵或一致性校验矩阵形成生成码字
3. 循环码的码字及CRC校验码
48

## Slide 49
汉明距离(简称码距)：两个等长码字之间对应码元不相同的数目。例如码字“110000”与“100001”，它们的汉明距离 。
在某一码书C中，任意两个码字之间汉明距离的最小值称为该码的最小码距 ，即：
例如：码组
的最小码距
对二元码:
最小码距是衡量该码纠错能力的依据，是非常重要的一个参数。从避免码字受干扰而出错的角度出发，总是希望码字间有尽可能大的距离，因为最小码距代表着一个码组中最不利的情况，从安全出发，应使用最小码距来分析码的检错、纠错能力。

## Slide 50
定理4.1.1 若纠错码的最小距离为 ，那么如下三个结论的任何一个结论独立成立：
① 若要发现e个独立差错，则要求最小码距 ；
② 若要纠正t个独立差错，则要求最小码距 ；
③ 若要求发现e个同时又纠正t个独立差错，则
这里的“同时”是指在译码过程中，若错误个数≤ t，则能纠正；若错误个数＞t，但≤ e (e < t) ，则能检测这些错误，但不能纠正。或者说能检测e+t个错误，其中t个错误可以纠正。

## Slide 51: 生成矩阵
称矩阵G为线性分组码的生成矩阵。
(7,3)线性分组码
信息码元 | 码字
0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 | 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 | 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 | 0 1 1 1 0 1 0
1 0 0 | 1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 | 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 | 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 | 1 1 1 0 1 0 0

## Slide 52: 一致性校验矩阵
or
记

## Slide 53: 生成矩阵和一致性校验矩阵关系

## Slide 54
定义4.2.3 设(n,k)码的一致校验矩阵为H， 是发送码字为
时的接收序列，则称：
为接收序列 的伴随式或校正子。
若信道中发生随机错误，错误图样为E，接收序列为：
R ＝ C + E
得： H • RT = H • CT +H •ET = H •ET  0T
表示码字中发生错误。

## Slide 55: 循环码
例如(7,3)循环码可由任一个码字(如“0011101”)经循环移位后，得到其他6个码字；也可由相应的码多项式 乘以 后，再模 得到其他六个非零码多项式。这个移位过程及相应的多项式运算如表所示。
循环 次数 | 码字 | 码多项式
 | 0 0 0 0 0 0 0 | 
0 | 0 0 1 1 1 0 1 | 
1 | 0 1 1 1 0 1 0 | 
2 | 1 1 1 0 1 0 0 | 
3 | 1 1 0 1 0 0 1 | 
4 | 1 0 1 0 0 1 1 | 
5 | 0 1 0 0 1 1 1 | 
6 | 1 0 0 1 1 1 0 | 

## Slide 56
[例4.3.2] 求二进制(7,3)循环码的生成多项式及生成矩阵。
解：分解多项式 ，取其四次首一多项式作为生成多项式：
可将一次和任一个三次多项式的乘积作为生成多项式：
或
为写出生成矩阵，我们写出生成矩阵各行的系数
(选择第一个生成多项式)：
所以，对应的循环码的三行七列生成矩阵为：

## Slide 57
图中，码字用码多项式C(x)表示，r(x)是 除以g(x)后的余式，g(x)为n-k次多项式，它们之间满足：
循环冗余校验码是系统的缩短循环码，码的结构如图所示。
虽然循环冗余校验码指的是整个码字C(x)，但人们习惯上仅把校验部分称为CRC码。
如果传输过程无差错，则接收码字R(x)应等于发送码字C(x) ，这时 R(x)能被g(x)整除；如果 R(x) C(x) ，则说明在传输过程中出现了误码。
(n-i)位
(k-i)位

## Slide 58
[例4.4.1] 某CRC的生成多项式为 。如果想发送一串信息“110001”的前6位，并加上CRC校验，发送码字C(x)应如何安排，接收码字R(x)又如何校验？
解：本题信息码字多项式 ，k=6，从生成多项式g(x)的阶数得校验位数等于4，因此 n=10 。
将 除以 g(x)得余式r(x) ：
于是，发送码字多项式
对应的发送码字为(1100011100)。
在接收端，CRC校验实际上就是做除法运算：如果传输过程无差错，则R(x)能g(x)被整除，余式为 “0”；如果余式不为“0”，则说明一定有差错。

## Slide 59
例4.4.2 假设 ，即信息码字为(1011001)，
，求CRC校验码。
用g(x)去除 ，有：
解: 由题得：
经相除后得到的最后余数”1010”就是冗余校验码r(x) 。
所以，发送码字为：(10110011010)