## Slide 1
目标一
根据任务要求能选择正确的I/O控制方式
目标二
分析工作原理，完成I/O程序设计
第6章 输入输出及接口技术

## Slide 2
6.1 输入/输出系统的发展
6.2 输入/输出概述
6.3 简单的输入/输出接口芯片
6.4 输入/输出数据传输控制方式
6.4.1 无条件传送方式
6.4.2 查询传送方式
6.4.3 中断传送方式
6.4.4 DMA方式

## Slide 3
输入/输出：计算机通过外围设备同外部世界通信或交换数据
外设接口：把外围设备同微型计算机连接起来实现数据传送的控制电路
(介于主机和外设之间的一种缓冲电路称为I/O接口电路).
系统结构特点：
软件硬件化
采用总线结构
图 6-1 典型微型计算机系统的结构框图
INPUT/OUTPUT
输入/输出
6.1 输入/输出系统的发展

## Slide 4
常用的输入设备：键盘、鼠标、扫描仪……
常用的输出设备：打印机、显示器、绘图仪……
外设必须经过接口电路与系统总线相连，其原因
1、设备种类繁多，速度不匹配
外设有机械式、电子式或者机电式，工作速度一般比微处理器慢得多，且不同外设速度差异大，既有手动操作速度为秒级的键盘，也有速度高达每秒几兆字节甚至十几兆字节的硬盘。
2、信号的类型及电平幅度不匹配
外设提供的信号类型有数字信号、模拟信号（电压或电流等），而CPU使用的信号都是数字信号且是标准的TTL 电平。

## Slide 5
3、信号格式不匹配
外设使用的信号各不相同，有并行数据，有串行数据，而CPU系统总线传输的都是8位、16位或更高位的并行数据。
4、时序不匹配
各外设工作原理不同，结构不同，都有各自不同的定时和控制逻辑，而这些定时及控制逻辑与CPU的时序往往不一致。

## Slide 6
6.2 输入/输出概述
接口与端口

## Slide 7
接口：将外设与计算机连接起来实现数据传送的控制
电路。
端口：接口中可以由CPU进行读或写的寄存器称为端口
端口按地址访问，CPU同外设之间的信息传送实
质上是对这些寄存器
一个I/O接口总要包括若干个端口，如数据端口、状态
端口、控制端口等。

## Slide 8
CPU与接口之间的信息
CPU与一个外设交换信息，通常需要以下一些信号：
1. 数据信息（Data)
数字量——键盘等输入的数据；
模拟量——如温度、压力、流量等；
（ 需先经过A/D转换，将其变为数字量，由CPU处理后，再经过
D/A转 换，变为模拟量，进行控制），这部分工作由接口电路 来完成。
开关量——如开关的合与断等。
2. 状态信息（Status）
输入时， 输入设备的信息是否准备好（READY）；
输出时，输出设备是否有空等（BUSY）。
3. 控制信息（Control）
由CPU发出，控制I/O接口工作方式，及外设的启动和停止等。

## Slide 9
不同信息应该存放在不同类型的端口中
CPU访问端口是按地址访问的
接口分类
专用接口 --------- 通用接口
可编程接口 --------- 简单接口

## Slide 10
在微机系统中，对I/O接口的端口编址有两种方法：端口统一编址方式和端口独立编址方式
1、统一编址方式

## Slide 11
统一编址方式的优点（了解）
不需要专用的I/O指令，从而使系统编程比较灵活；
统一编址方式的缺点（了解）
l/O端口占用了内存空间的一部分，显然内存空间必然减少，影响了系统内存的容量；访问l/O端口同访问内存一样，由于访问内存时的地址长，指令的机器码也长，执行时间显然增加。
典型系统
Intel MCS—51等系列单片微计算机就采用这种编址方式，这些微计算机中无专门的IN／OUT指令。
统一编址方式的特点（了解）
存储器和I/O端口共用一个地址空间；
I/O端口读、 写命令通过 和 来实现，所有访问存储器的指令都可用于I/O端口，包括存储器的算术逻辑运算指令。
I/O端口的地址空间是内存空间的一部分，I/O端口的地址空间可大可小，
从而使外设的数目几乎可以不受限制。

## Slide 12: 2、独立编址方式

## Slide 13
独立编址方式的特点（了解）
存储器和I/O端口在两个独立的地址空间中，I/O端口的读、写命令由
和 来控制，访问I/O端口用专用的IN指令和OUT指令。
独立编址方式的缺点（了解）
需要有专用的I/O指令，而这些I/O指令的功能一般不如存储器
访问指令那样丰 富，所以程序设计的灵活性较差。
典型系统
8086采用的就是这种方式
独立编址方式的优点（了解）
I/O端口的地址码较短，译码电路比较简单；
存储器同I／0端口的操作指令不同，程序比较清晰；
存储器和I／O端口的控制结构相互独立，可以分别设计。

## Slide 14
OUT 43H, AL 执行过程
注意：1.端口地址译码系统 2. 输出指令执行过程中控制信号

## Slide 15
在外设接口电路中，经常需要对传输过程中的信息进行放大、隔离以及锁存，实现上述功能的接口芯片最简单的就是
缓冲器和锁存器
注意它们的区别
6.3 简单的输入/输出接口芯片

## Slide 16
1、74系列器件
74系列器件是TI(德州仪器)公司生产的中小规模TTL集成电路
芯片，这是一种低成本、工业民用产品，工作温度为00C—
700C，从功能和速度分类有如下几类：
·74xxx——标准TTL
·74Lxxx——低功耗TTL
·74Sxxx——肖特基型TTL
·74LSxxx——低功耗肖特基型TTL
·74ALSxxx——高性能型TTL
·74Fxxx——高速型TTL
对于相同编号(XXX)，不同类型的芯片，其逻辑功能完全一样。

## Slide 17
2、锁存器74LS373
74LS373是一种8D锁存器，具有三态驱动输出。使能端G有效时，将D端数据打入锁存器中D触发器，当输出允许端OE有效时，将锁存器中锁存的数据送到输出端Q

## Slide 18
74LS373的功能：
（1）当使能端G为高电平时，同时输出允许端OE为低电平，
则输出Q=输入D;
（2）当使能端G从高变为低时，而输出允许端OE也为低电平时，
则输出Q=Qo(原状态，即：使能端G由高电平变为低电平前，
输出端Q的状态，这就是“锁存”的意义)。
（3）当输出允许端OE为高电平时，不论使能端G为何值，输出
端Q总为高阻态。
74LS373锁存器用途：
主要用于锁存地址信息、数据信息以及DMA页 面地址信息
常用的锁存器还有74LS273，573，Intel 8282和8283等。

## Slide 19
3、缓冲器74LS244
一种三态输出的八缓冲器和线驱动器

## Slide 20
经74LS244缓冲后，输入信号被驱动，电流被放大，输出信号的驱动能力加大了。
74LS244缓冲器主要用于三态输出的存储地址驱动器、时钟驱动器和总线定向接收器和定向发送器等。
常用的缓冲器还有74LS240和74LS241等。

## Slide 21
74LS245通常用于数据的双向传送、缓冲和驱动
常用的数据收发器还有74LS243、Intel 8286、Intel8287
4、数据收发器74LS245

## Slide 24
端口访问的指令
说明：PORT是端口的地址，可以以2种方式出现：
1）端口直接寻址方式 （端口地址为8位）
2）端口间接寻址方式，此时只能使用寄存器DX作为间址寄存器
指令格式
1）IN AL,PORT ；将端口PORT寄存器的内容送入AL
IN AX, PORT ；将端口PORT和PORT+1寄存器的内容送入AX
2）OUT PORT,AL ；将AL的内容送入端口PORT寄存器
OUT PORT ,AX；将AX的内容送入端口PORT和PORT+1寄存器
【例】 IN AL, 80H
MOV DX,230H
OUT DX,AL

## Slide 25: 简单的I/O接口芯片应用举例
+5V
8088
译码器
A7~A0
WR
IO/M
或门
或非门
80H
G
OE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
G2
G1
74LS373
1
0
0
LED 亮 要求 74LS373 Q端 0
LED 亮 要求 8088CPU D端 0
间隔发光需要CPU 送出的信息 ：
AAH或55H
【例】要求8088CPU控制8个LED间隔发光，每隔5秒变换发光状态，工作10小时结束。
0
0

## Slide 26
采用锁存器74LS373的发光二极管接口。
MOV CX,7200
MOV AL,55H
LOP: OUT 80H,AL
CALL DELAY5S
XOR AL, OFFH
DEC CX
JNZ LOP
MOV AH,4CH
INT 21H
工作次数初始化10*60*60/5=7200
确定LED初始控制字
延时5s
输出控制字
按规律变换控制字
工作时间到？

## Slide 27
80H
译码器
8088
A7~A0
RD
IO/M
或门
或门
1G
2G
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
G2
G1
74LS244
+5V
【例】每隔5分钟检查S1～S7的闭合状态，把检测到的状态依次存入内存
2000H：3000H开始的数据区，工作10小时后结束。
开关状态 8088CPU-D端
闭合 0
打开 1

## Slide 28
采用三态缓冲器74LS244的开关接口电路
MOV AX,2000H
MOV DS,AX
MOV BX,3000H
MOV CX,120
LOP:IN AL,80H
MOV [BX],AL
INC BX
CALL DELAY5M
LOOP LOP
MOV AH,4CH
INT 21H
延时5分
初始化内存
工作次数初始化
10*60/5=120
读开关状态
修改内存地址
存入内存
工作时间到？

## Slide 29: 6.4 输入输出的控制方式
主机对外设的管理方式，也就是数据传送的控制方式：
1、 无条件传送方式
2、 查询传送方式
3、 中断传送方式
4、 直接存储器存取方式DMA
5、 通道方式
6、 外围处理机方式
程序控制方式
主要用于大型计算机和服务器

## Slide 30
6.4.1 无条件传送方式（同步传送方式）
实现办法：把I／O指令插入到程序中，当程序执行到该I／O指令时，外设必定已为传送数据作好准备，于是在此指令时间内完成数据传送任务。
用途：主要用于外设的定时是固定的并且是已知的场合，外设必须在微处理器限定的指令时间内准备就绪，并完成数据的接收或发送。
定义：假设输入接口数据已经准备好，或者输出设备是空闲的，此时CPU无需查询状态，可直接用IN和OUT指令完成与接口之间的数据传送
特点：无条件传送是最简便的传送方式， 它所需的硬件和软件都较少
启动
交换
时间轴
CPU
外设
CPU、外设既可并行也可串行工作，主要看t1～t2时间段CPU做何工作
t1 t2

## Slide 31
无条件传送方式工作流程及工作过程演示

## Slide 32
例6-1 要求编写控制程序不断扫描8个开关，当开关闭合时，相应的LED点亮。
2. 外设状态与cpu的信号量的关系分析
3.控制原理
1.端口地址分析
输入端口：74LS244
输出端口：74LS273
共用地址：8000H
开关： 闭合 开
信号： 0 1
LED: 亮 灭
信号： 1 0
开关闭合 灯亮
0 1
注意：
CPU输出信息到锁存器后反向后才控制灯
闭合0
0
1
CPU中求反
亮

## Slide 33
程序不断扫描8个开关，当开关闭合时，相应的LED将点亮。扫描周期通过调用延时子程序DELAY来进行控制。
NEXT： MOV DX,8000H ;DX指向输入端口
IN AL,DX ;从输入端口读开关状态
NOT AL ;反相
OUT DX,AL ;送输出端口显示
CALL DELAY ;调子程序DELAY进行延时
JMP NE ;重复

## Slide 34
定义：CPU与I/O设备的工作往往是异步的，通常在程序控制下进行数据传送之前，必须要查询一下外设的状态，当外设准备就绪了才传送；若未准备好，则CPU等待。这种方式就是查询式传送发生。
6.4.2 查询式传送方式（异步传送方式）
用途： CPU与I/O设备的工作异步的场所
实现方法：（1）执行一条输入指令，读取所选外设的当前状态；
（2）循环判断：根据外设的状态决定程序的去向，如果外设“未准备就绪”，则程序继续检测外设的状态；如果外设处于 “准备就绪”，转（3）
（3）则发出 一条IN/OUT指令，进行一次数据的传送。
特点：数据传送效率低，需要接口提供外设状态信息
启动
交换
时间轴
CPU
外设
t1 t2
CPU、外设串行工作

## Slide 35
查询方式数据传送工作流程及工作过程演示

## Slide 36: 1)要求编程从接口读入一个有效数据
输入设备
8D
锁存器
8D三态缓冲器
I/O
地址译码
R
D
EN
Q
8001H
8000H
DB7~DB0
D0
RDY
+5V
A15~A0
IOR
STB
分析：
1）端口地址及功能
三态缓冲器 数据端口 8001H
三态门 状态口 8000H
2) 状态信息的作用
RDY=1（ 8000H D0）
可读数据，否则循环查询
STB使D触发器状态为“1”
3) 工作原理（控制流程）
见下图

## Slide 37
查询式输入数据的流程图
MOV DX, 8000H
SCAN： IN AL， DX ; 读状态口
TEST AL， 01H ；检测RDY
JZ SCAN
INC DX
IN AL， DX ; 数据口地址
MOV [BX],AL ; 存入内存
8000H D0位
查询

## Slide 38
例6-3 要求编程将内存BUF单元的数据送到输出设备
Q=0 输出设备已经空，可以接收数据；
ACK 使D触发器清0
Q=1 输出设备忙，不能接收数据
OUT 指令（对数据口8001H输出
数据时就会使D触发器置1
数据端口
状态端口
状态

## Slide 39
MOV DX ,8000H ；DX指向状态端口地址
STATUS: IN AL, DX ；读取状态端口的状态数据
TEST AL, 80H ；测试最高位D7
JNZ STATUS ；D7=1，未就绪，返回继续查询
INC DX ；D7=0，就绪，DX指向数据端口地址
MOV AL, BUF ；将内存单元BUF的内容送给AL
OUT DX,AL ；将AL的数据送给数据端口
查询
端口间址

## Slide 40
6.4.3 中断传送方式
特点：外设与外设可以工作于并行工作方式；
CPU与外设工作于并行工作方式。
系统工作效率较高
实现方法：1）中断向量表初始化
主程序中安排好在某一时刻启动某一台外设，
并建立“中断源”与对应“中断服务程序入口地址”关系；
2）中断服务子程序
完成一次CPU与外设之间的数据传送，然后返回断点处继续执行。
用途：异步传送方式中，为提高cpu的工作效率和使cpu和外设以及外设间的并
行工作
定义：CPU启动外设后，继续执行主程序。当外设的输入数据准备好或接收数据的锁存器为空时，主动向CPU发出“中断请求”，使CPU中断正在执行的程序转去执行为外设服务程序（中断响应），完成输入或输出操作（中断服务），服务完毕，CPU再继续执行原来的程序（中断返回）。 
启动
交换
时间轴
t1 t2
CPU
外设

## Slide 41
中断方式数据传送工作过程演示

## Slide 42
用途：一个高速I/O设备，以及成组交换数据的情况，例如磁盘与内存间的信息交换
定义：是一种不需要CPU干预也不需要软件介入的高速数据传送方式。用硬件在外设与内存间直接进行数据交换，而不通过CPU。
实现方法：在程序中完成对DMA控制器初始化(8237A)
特点：数据传送速度快，上限就取决于存储器的工作速度
6.4.4 DMA(直接存储器存取）方式
（DMA Direct Memory Access）
在DMA方式下，对这一数据传送过程进行控制的硬件称为DMA控制器（DMAC）

## Slide 43
DMA方式数据传送工作过程演示

## Slide 44
一、DMA操作方法
1.周期挪用 2.周期扩展 3.CPU的停机方式
二、DMA的传送方式
1. 单字节方式：每次DMA请求只传送一个字节数据，每传送完一个字节，都撤除DMA请求信号，释放总线。
2．成组传送方式
一个DMA请求可以传送一组信息，这一组信息的字节数由编程决定(在DMAC初始化时)，只要在DACK有效之前DREQ保持有效即可。一旦DACK有效，不管DREQ是否有效，DMAC一直不放弃总线控制权，直到整个数组传送完。
3．请求传送方式
又称查询传送方式。该方式的传送类似于成组传送方式，但每传送一个字节后，DMAC就检测DREQ，若无效，则挂起；若有效，继续DMA传送，直到：①一组信息传送结束；②外加信号强制DMAC中止操作。

## Slide 45
    三、DMA控制器的基本功能
DMAC是控制存储器和外部设备之间直接高速地传送数据的硬件电路，它应能取代CPU，用硬件完成如下功能：
（1）能接收外设的请求，向CPU发出DMA请求信号。
（2）当CPU发出DMA响应信号之后，接管对总线的控制，进入DMA方式。
（3）能寻址存储器，即能输出地址信息和修改地址。
（4）能向存储器和外设发出相应的读/写控制信号。
（5）能控制传送的字节数，判断DMA传送是否结束。
（6）在DMA传送结束以后，能结束DMA请求信号，释放总线，使CPU恢复正常工作。

## Slide 46
几种传送方式的比较：
1. 无条件传送： 只能用于外部设备与CPU 的动作同步时，否则出错。
2. 查询传送： • 接口简单
• 在传送过程中，若外设数据没有准备好，则CPU一直在查询、等待，而
不能做其他事情。CPU的效率低下。
3. 中断传送： • 只有当外设数据准备好时(向CPU发出请求），CPU才进行数据传送（在
中断服务程序中），其余时间CPU可以做其他事情。CPU效率大大提高。
• 每传送一次数据，CPU都要执行一次中断服务程序，在中断服务程
序中，除执行 IN 和 OUT 指令外，还要进行下列工作：
保护断点、保护标志寄存器、保护某些通用寄存 、恢复等一 些工作，
95%的时间是额外开销，从而传送效率并不高。
4. DMA传送： 在DMAC的控制下，外设直接和存储器（也可外设与外设，存储
器与存储器之间）进行数据传送，而不必经过CPU ，传送速度基
本取决于外设与存储器的速度，从而传送效率大大提高。

## Slide 47
作业：
思考题 6.1 、6.3、6.7
书面作业 6.10、6.11