## Slide 1: 第 10 讲
浮点数的运算

## Slide 2: 主要内容
指令集中与浮点运算相关的指令（ 以MIPS为例 ）
  涉及到的操作数
    单精度浮点数
    双精度浮点数
  涉及到的运算
    算术运算： 加 / 减 / 乘 / 除
浮点数加减运算

## Slide 3: MIPS中的浮点算术运算指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度 / 64位双精度浮点数
涉及到的浮点操作：加 / 减 / 乘 / 除
MIPS提供专门的浮点数寄存器：
  32个32位单精度浮点数寄存器：$f0, $f1, ……, $f31
  连续两个寄存器（一偶一奇）存放一个双精度浮点数

## Slide 4: MIPS中的浮点数传送指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度浮点数
涉及到的浮点操作：传送操作（与定点传送一样）
还涉及到定点操作：加 / 减（用于地址运算）
例：将两个浮点数从内存取出相加后再存到内存的指令序列为：
lwc1 $f1, x($s1)
lwc1 $f2, y($s2)
add.s $f4, $f1, $f2
swc1 $f4, z(s3)

## Slide 5: MIPS中的浮点数比较和分支指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度浮点数/64位双精度浮点数
涉及到的浮点操作：比较操作（用 减法来实现比较）
还涉及到的定点操作：加 / 减（用于地址运算）
有一个专门的浮点标志cond，无需在指令中明显给出cond

## Slide 6: MIPS浮点运算指令的总结
浮点操作数的表示
  32位单精度浮点数 / 64位双精度浮点数
浮点数的运算
  加法 / 减法 / 乘法 / 除法
例子：将以下程序编译为MIPS汇编语言
  Float f2c (float fahr)
  {
  return ((5.0 / 9.0) * (fahr-32.0));
  }
假设变量fahr存放在$f12中，返回结果存放在$f0中。
三个常数存放在通过$gp能访问到的存储单元中。
f2c : lwc1 $f16, const5($gp)
lwc1 $f18, const9($gp)
div.s $f16, $f16, $f18
lwc1 $f18, const32($gp)
sub.s $f12, $f12, $f18
mul.s $f0, $f16, $f12
jr $ra
IA-32中浮点数寄存器是80位，这可能会给float和double类型变量的运算带来隐患。

## Slide 7: 有关Floating-point number的问题
  Issues:
  ° Representation(表示)：
    Normalized form (规格化形式) 和 Denormalized form
    单精度格式 和 双精度格式
  ° Range and Precision (表数范围和精度)
  ° Arithmetic (+, -, *, / )
  ° Rounding(舍入)
  ° Exceptions (e.g., divide by zero, overflow, underflow)
  (异常处理：如除数为0，上溢，下溢等)
  ° Errors (误差) 与精度控制
实现一套浮点数运算指令，要解决的问题有：

## Slide 8: 浮点数运算及结果
设两个规格化浮点数分别为 A=Ma . 2Ea B=Mb.2Eb ,则：
A+B =(Ma + Mb.2-(Ea-Eb)). 2Ea (假设Ea>=Eb )
A*B =(Ma * Mb).2Ea+Eb
A/B =(Ma / Mb).2Ea-Eb
上述运算结果可能出现以下几种情况：
阶码上溢：一个正指数超过了最大允许值 =〉+∞/-∞/溢出
阶码下溢：一个负指数超过了最小允许值 =〉+0/-0
尾数溢出：最高有效位有进位 =〉右规
非规格化尾数：数值部分高位为0 =〉左规
右规或对阶时，右段有效位丢失 =〉尾数舍入
IEEE建议实现时为每种异常情况提供一个自陷允许位。若某异常对应的位为1，则发生相应异常时，就调用一个特定的异常处理程序执行。
SP最大指数为多少？
127！
SP最小指数为多少？
-126！
运算过程中添加保护位
尾数溢出，结果不一定溢出
1.5+1.5=？
1.5-1.0=？

## Slide 9: IEEE754标准规定的五种异常情况
① 无效运算（无意义）
  运算时有一个数是非有限数，如：
  加 / 减∞、0 x ∞、 ∞/∞等
  结果无效，如：
  源操作数是NaN、0/0、x REM 0、 ∞ REM y 等
② 除以0（即：无穷大）
③ 数太大（阶码上溢）: 对于SP，指阶码 E >1111 1110 （指数大于127）
④ 数太小（阶码下溢） : 对于SP，指阶码 E < 0000 0001（指数小于-126 ）
⑤ 结果不精确（舍入时引起），例如1/3，1/10等不能精确表示成浮点数
注：硬件陷阱：事先设定好是否要进行硬件处理（即挖一个陷阱），当出现相应异常时，就由硬件自动进行相应的异常处理（掉入陷阱）。
上述情况硬件可以捕捉到，因此这些异常可设定让硬件处理，也可设定让软件处理。让硬件处理时，称为硬件陷阱。

## Slide 10: 浮点数加/减运算
十进制科学计数法的加法例子
  0.123 × 105 + 0. 560 ×102
其计算过程为：
  0.123 ×105 + 0.560 ×102 = 0.123 ×105 + 0.000560 ×105
  =(0.123 + 0.00056) ×105 = 0.12356 ×105
  =0.124 ×105
“对阶”操作：目的是使两数阶码相等
  小阶向大阶看齐，阶小的那个数的尾数右移，右移位数等于两个阶码差的绝对值
  IEEE 754尾数右移时，要将隐含的“1”移到小数部分，高位补0，移出的低位保留到特定的“附加位”上
进行尾数加减运算前，必须“对阶”！最后还要考虑舍入
计算机内部的二进制运算也一样！

## Slide 11: 浮点数加/减运算-对阶
问题：IEEE754 SP格式的偏置常数是127，这会不会影响阶码运算电路的复杂度？
对计算[Ex–Ey]补 （mod 2n） 没有影响
[E]补= 256+Ex–Ey=256+127+Ex– (127+Ey)
= 256 + [Ex]移 – [Ey]移 = [Ex]移+[–[Ey]移]补 (mod 256)
通过计算[E]补来判断两数的阶差：
[E]补= [Ex–Ey]补= [Ex]移 + [–[Ey]移]补 (mod 2n)
问题：在E为何值时无法根据[E]补来判断阶差？
问题：如何对阶？
溢出时！
例如，4位移码，Ex=7，Ey=-7，则[E]补=1111+1111=1110，E<0,错！
但[Ex+Ey]移和 [Ex–Ey]移的计算会变复杂！ 浮点乘除运算涉及之。
问题：对IEEE754 SP格式来说， |E|大于多少时，结果就等于阶大的那个数（即小数被大数吃掉） ？
1.xx…x → 0.00…01xx…x(右移24位后，尾数变为0)
24！

## Slide 12: 浮点数加减法基本要点
（假定：Xm、Ym分别是X和Y的尾数， Xe和Ye 分别是X和Y的阶码 ）
(1) 求阶差：∆e=Ye – Xe (若Ye > Xe，则结果的阶码为Ye)
(2) 对阶：将Xm右移∆e位，尾数变为 Xm*2Xe-Ye（保留右移部分：附加位）
(3) 尾数加减： Xm*2Xe-Ye ± Ym
(4) 规格化：
当尾数高位为0，则需左规：尾数左移一次，阶码减1，直到MSB为1
每次阶码减1后要判断阶码是否下溢（比最小可表示的阶码还要小）
当尾数最高位有进位，需右规：尾数右移一次，阶码加1，直到MSB为1
每次阶码加1后要判断阶码是否上溢（比最大可表示的阶码还要大）
如果尾数比规定位数长，则需考虑舍入（有多种舍入方式）
若运算结果尾数是0，则需要将阶码也置0。为什么？
阶码溢出异常处理：阶码上溢，则结果溢出；阶码下溢，则结果为0
尾数为0说明结果应该为0（阶码和尾数为全0）。

## Slide 13: 浮点数加法运算举例
Example：用二进制形式计算 0.5 +(– 0.4375) =？
对 阶: -1.110 x 2-2 → -0.111 x 2-1
加 减: 1.000 x 2-1 +( -0.111 x 2-1 ) = 0.001 x 2-1
规格化: 0.001 x 2-1 → 1.000 x 2–4
判溢出: 无
解：0.5 = 1.000 x 2-1， - 0.4375 = -1.110 x 2-2
结果为： 1.000 x 2–4 = 0.0001000 = 1/16 = 0.0625
问题：为何IEEE 754 加减运算右规时最多只需一次？
因为即使是两个最大的尾数相加，得到的和的尾数也不会达到4，故尾数的整数部分最多有两位，保留一个隐含的“1”后，最多只有一位被右移到小数部分。

## Slide 14: IEEE 754 浮点数加法运算
在计算机内部执行上述运算时，必须解决哪些问题？
(1) 如何表示？
(2) 如何判断阶码的大小？求[ΔE]补=？
(3) 对阶后尾数的隐含位如何处理？
(4) 如何进行尾数加减？
(5) 何时需要规格化，如何规格化？
(6) 如何舍入？
(7) 如何判断溢出？
用IEEE754标准！
右移到数值部分，高位补0，保留移出低位部分
隐藏位还原后，按原码进行加减运算，附加位一起运算
±1x .xx……x 形式时，则右规: 尾数右移1位, 阶码加1
± 0.0…01x…x 形式时，则左规: 尾数左移k位, 阶码减k
最终须把附加位去掉，此时需考虑舍入（IEEE754有四种舍入方式）
若最终阶码为全1，则上溢；若尾数为全0，则下溢

## Slide 15: IEEE 754 浮点数加法运算举例
已知x=0.5, y=-0.4375, 求x+y=? (用IEEE754标准单精度格式计算)
解: x=0.5=1/2=(0.100...0)2=(1.00...0)2x2-1
y=-0.4325=(-0.01110...0)2=(-1.110..0)2x2-2
[x]浮=0 01111110,00…0 [y]浮=1 01111101,110…0
对阶: [ΔE]补=0111 1110 + 1000 0011=0000 0001，ΔE=1
故对y进行对阶：[y]浮=1 0111 1110 1110…0(高位补隐藏位)
尾数相加：01.0000...0 + (10.1110...0) = 00.00100…0
(原码加法，最左边一位为符号位，符号位分开处理)
左规： +(0.00100…0)2x2-1=+(1.00…0)2x2-4
(阶码减3，实际上是加了三次11111111)
[x+y]浮=0 0111 1011 00…0
x+y=(1.0)2x2-4=1/16=0.0625

## Slide 16: Extra Bits(附加位)
IEEE754规定: 中间结果须在右边加2个附加位 （guard & round）
Guard bit(保护位)：在significand右边的位
Rounding bit(舍入位)：在保护位右边的位
“浮点数就像一堆沙，每动一次就会失去一点‘沙’，并捡回一点 ‘脏’ ”
如何才能使失去的“沙” 和捡回的“脏”都尽量少呢？
加多少附加位才合适？
Add/Sub:
1.xxxxx 1.xxxxx 1.xxxxx 1.xxxxxxxx
+ 1.xxxxx 0.001xxxxx 0.01xxxxx -1.xxxxxxxx
1x.xxxxy 1.xxxxxyyy 1x.xxxxyyy 0.0…0xxxx
附加位的作用：用以保护对阶时右移的位或运算的中间结果。
附加位的处理： ①左规时被移到significand中; ② 作为舍入的依据。
在后面加附加位！
无法给出准确的答案！

## Slide 17: IEEE 754的舍入方式的说明
IEEE 754的舍入方式
( Z1和Z2分别是结果Z的最近的可表示的左、右两个数 )
(1) 就近舍入到偶数：舍入为最近可表示的数
非中间值：0舍1入；
中间值：强迫结果为偶数-慢
(2) 朝+∞方向舍入:舍入为Z2(正向舍入)
(3) 朝-∞方向舍入:舍入为Z1(负向舍入)
(4) 朝0方向舍入：截去。正数：取Z1; 负数：取Z2
0
0
Z
Z1
Z2
例如：附加位为
01：舍
11：入
10：(强迫结果为偶数)
例：1.110111 → 1.1110; 1.110101 → 1.1101;
1.110110 → 1.1110; 1.111110 → 10.0000;

## Slide 18: IEEE 754的舍入方式的说明
IEEE 754建议可通过在舍入位后再引入粘位“ sticky bit”增强精度
加减运算对阶过程中，若阶码较小的数的尾数右移时，舍入位之后有非0数，则可设置sticky bit。
举例：
1.24 x 104 + 5.03 x 101 分别采用一位、二位、三位附加位时，结果各是多少？（就近舍入到偶数）
尾数精确结果为1.24503, 所以分别为：
1.24，1.24，1.25
问题：尾数加法器最多需要多少位？
1+1+23+3=28位

## Slide 19: 溢出判断
以下情况下，可能会导致阶码溢出
  左规（阶码 - 1）时
    左规（- 1）时：先判断阶码是否为全0，若是，则直接置阶码下溢；否则，阶码减1后判断阶码是否为全0，若是，则阶码下溢。
  右规（阶码 +1）时
    右规（+ 1）时，先判断阶码是否为全1，若是，则直接置阶码上溢；否则，阶码加1后判断阶码是否为全1，若是，则阶码上溢。
问题：机器内部如何减1？
+[-1]补 = + 11…1
例：若Eb = 0000 0001，则左规一次后，结果的阶码 Eb = ?
解：Eb = Eb+[-1]补 = 0000 0001 + 1111 1111 = 0000 0000 阶码下溢！

## Slide 20: 浮点数舍入举例
例：将同一实数分别赋值给单精度和双精度类型变量，然后打印输出。
#include <stdio.h>
main()
{
float a;
double b;
a = 123456.789e4;
b = 123456.789e4;
printf(“%f\n%f\n”,a,b);
}
运行结果如下：
1234567936.000000
1234567890.000000
问题：为什么同一个实数赋值给float型变量和double型变量，输出结果会有所不同呢？
为什么float情况下输出的结果会比原来的大？这到底有没有根本性原因还是随机发生的？为什么会出现这样的情况？
float可精确表示7个十进制有效数位，后面的数位是舍入后的结果，舍入后的值可能会更大，也可能更小

## Slide 21: 小结
浮点运算指令（ 以MIPS为参考 ）
浮点数的表示（IEEE754标准）
  单精度SP（float）和双精度DP（double）
    规格化数(SP)：阶码1~254，尾数最高位隐含为1
    0(阶为全0，尾为全0)
    ∞(阶为全1，尾为全0)
    NaN(阶为全0，尾为非0)
    非规数(阶为全1，尾为非0)
浮点数加减运算
  对阶、尾数加减、规格化（上溢/下溢处理）、舍入
浮点数的精度问题
  中间结果加保护位、舍入位（和粘位）
  最终进行舍入（有四种舍入方式）
    就近（中间值强迫为偶数）、+ ∞方向、- ∞方向、0方向
    默认为“就近”舍入方式