## Slide 1: 第 12 讲
程序的机器级表示

## Slide 2: 学习内容
MIPS汇编语言和机器语言
  MIPS指令中数据的表示
  MIPS指令的格式
  MIPS指令的寻址方式
  MIPS的汇编指令举例
高级语言的机器代码表示
  简单语句
  选择结构
  循环结构
if (a < b) f = g+h ; else f = g-h ;
将
while(i != k)
{
x = x +A[i];
i = i+ 1;
}
转换成MIPS 机器码
本知识点在考试中占5-10分

## Slide 3: MIPS汇编语言和机器语言
学习目标
  能够根据表4.4、4.5、4.6将汇编语句转换成机器码
  能够根据表4.4、4.5、4.6将机器码转换成汇编语句

## Slide 4: MIPS指令中数据的表示
寄存器数据
存储器数据
立即数

## Slide 5: MIPS的寄存器
Name | number | Usage
zero | 0 | 恒为0
at | 1 | 为汇编程序保留
v0 ～ v1 | 2 ～ 3 | 过程调用返回值
a0 ～ a3 | 4 ～ 7 | 过程调用参数
t0 ～ t7 | 8 ～ 15 | 临时变量，在被调用过程无需保存
s0 ～ s7 | 16 ～ 23 | 在被调用过程中需要保存
t8 ～ t9 | 24 ～ 25 | 临时变量，在被调用过程无需保存
k0 ～ k1 | 26 ～ 27 | 为OS保留
gp | 28 | 全局指针
sp | 29 | 栈指针
fp | 30 | 帧指针
ra | 31 | 过程调用返回地址
32个32位的通用寄存器
  寄存器编号占5位
32个32位的单精度浮点寄存器f0~f31
汇编表示
  $a0、$4、$f0
两个乘商寄存器Hi和Lo
程序计数器PC

## Slide 6: MIPS的存储器
按字节编址
数据的存储器地址为32位
  通过一个32位寄存器内容加16位偏移量得到
    16位偏移量是带符号整数，故应符号扩展
  可访问空间: 232字节
采用大端方式存放数据
数据要求按边界对齐（地址是4的倍数）
只能通过Load/Store指令访问存储器数据

## Slide 7: MIPS指令中的立即数
16位
扩展（符号或0扩展）成32位才能参与运算

## Slide 8: MIPS指令的格式
所有指令都是32位宽，须按字地址对齐
  字地址为4的倍数
R-型：
  两个操作数和结果都在寄存器的运算指令
    sub rd, rs, rt
I-型：
  双目运算指令。 如：ori rt, rs, imm16
  LOAD和STORE指令。如：lw rt, rs, imm16
  条件转移（分支）指令。如：beq rs, rt, imm16
J-型：
  无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-型指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-型指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-型指令
三个寄存器
两个寄存器、一个立即数
一个转移目标地址

## Slide 9: MIPS指令字段含义
OP：操作码
rs：第一个源操作数寄存器
rt：第二个源操作数寄存器
rd：结果寄存器
shamt：移位指令位移量
func：R-Type指令的OP字段为“000000”，具体操作由func字段给定。例如：func=“100000”时，表示“加法”运算
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令

## Slide 10: MIPS指令字段含义
OP：操作码
双目运算指令
  rs：第一个源操作数寄存器
  immediate：第二源操作数
  rt：结果寄存器
Load/Store指令
  rs的内容和immediate符号扩展后的内容相加作为内存单元地址
  Load指令将内存单元内容送rt
  Store指令将rt内容送内存单元
条件转移（分支）指令
  rs：第一个源操作数寄存器
  rt：第二源操作数
  immediate：偏移地址
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令

## Slide 11: MIPS指令字段含义
OP：操作码
target address：
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
无条件转移地址的低26位

## Slide 12: MIPS指令的寻址方式-R-型指令和J-型指令
register
寄存器寻址
R-型指令:
OP=000000H
J-型指令:
op
addr.
Memory
伪直接寻址
最终地址=PC31～28||addr.||00 位数：4+26+2=32
OP=000010H or 000011H
op
rs
rt
rd
smt
6
5
5
5
6
5
func
将PC高4位拼上26位直接地址，最后添2个“0”就是32位目标地址。
Notes: Why is address in branch instruction PC-relative while jump instruction has an absolute address?(p148-149)
PC-relative is actually relative to the next instruction.(p148).
I-format:immediate: addi, ori, slti,….
I-format:base + index: lw, sw, ….
I-format:PC-relative: beq, bne, …..

## Slide 13: MIPS指令的寻址方式-I-型指令
immed
op
rs
rt
基址或变址寻址
register
+
Memory
immed
op
rs
rt
立即数寻址
immed
op
rs
rt
相对寻址
+
PC + 4
Memory
双目运算类指令
Load/Store指令
条件转移指令
Notes: Why is address in branch instruction PC-relative while jump instruction has an absolute address?(p148-149)
PC-relative is actually relative to the next instruction.(p148).
I-format:immediate: addi, ori, slti,….
I-format:base + index: lw, sw, ….
I-format:PC-relative: beq, bne, …..

## Slide 14: MIPS的汇编指令举例-逻辑运算指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
and | and $1,$2,$3 | $1 = $2 & $3 | 按位与
or | or $1,$2,$3 | $1 = $2 ¦ $3 | 按位或
nor | nor $1,$2,$3 | $1 = ~($2 ¦ $3) | 按位与非
and immediate | andi $1,$2,100 | $1 = $2 & 100 | 按位与
or immediate | ori $1,$2,100 | $1 = $2 ¦ 100 | 按位或
shift left logical | sll $1,$2,10 | $1 = $2 << 10 | 逻辑左移
shift right logical | srl $1,$2,10 | $1 = $2 >> 10 | 按位右移

## Slide 15: MIPS的汇编指令举例-定点算术运算指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
shift right arithmetic | Sra $1,$2,10 | $1 = $2 >> 10 | 算术右移
add | add $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 | 整数加（判溢出）
subtract | sub $1,$2,$3 | $1 = $2 – $3 | 整数减（判溢出）
add immediate | addi $1,$2,100 | $1 = $2 + 100 | 符号扩展、整数加（判溢出）
subtruct immediate | subi $1,$2,100 | $1 = $2 - 100 | 符号扩展、整数减（判溢出）
add unsigned | addu $1,$2,$3 | $1 = $2 + $3 | 整数加（不判溢出）
subtract unsigned | subu $1,$2,$3 | $1 = $2 – $3 | 整数减（不判溢出）
add imm. unsign. | addiu $1,$2,100 | $1 = $2 + 100 | 0扩展、整数加（不判溢出）
multiply | mult $2,$3 | Hi, Lo = $2 x $3 | 带符号整数乘
multiply unsigned | multu$2,$3 | Hi, Lo = $2 x $3 | 无符号整数乘
divide | div $2,$3 | Lo = $2 ÷ $3, Hi = $2 mod $3 | 带符号整数除 Lo = 商，Hi = 余数
divide unsigned | divu $2,$3 | Lo = $2 ÷ $3, Hi = $2 mod $3 | 无符号整数除 Lo = 商，Hi = 余数

## Slide 16: MIPS的汇编指令举例-定点数据传送指令
指令名称 | 汇编形式举例 | 含义 | 执行的运算
load word | lw $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加
store word | sw $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加
load half unsigned | lhu $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加，0扩展
store half | sh $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加，符号扩展
load byte unsigned | lbu $1,100($2) | $1 = mem[$2+100] | 符号扩展并整数加，0扩展
store byte | sb $1,100($2) | mem[$2+100] =$1 | 符号扩展并整数加，符号扩展
load upper immeditate | lui $1,100 | $1 = 100 x 216 | 逻辑左移16位

## Slide 17: MIPS的机器代码举例 -R型指令
汇编表示 | 指令格式 |  |  |  |  |  |  | 机器代码
 | 类型 | OP | rs | rt | rd | shamt | func | 
add $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 32 | 000000 10010 10011 10001 00000 100000
sub $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 34 | 000000 10010 10011 10001 00000 100010
and $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 36 | 000000 10010 10011 10001 00000 100100
or $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 37 | 000000 10010 10011 10001 00000 100101
nor $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 39 | 000000 10010 10011 10001 00000 100111
sll $s1,$s2,10 | R | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 0 | 000000 00000 10010 10001 01010 000000
srl $s1,$s2,10 | R | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 2 | 000000 00000 10010 10001 01010 000010
slt $s1,$s2,$s3 | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 42 | 000000 10010 10011 10001 00000 101010
jr $ra | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 8 | 000000 10010 10011 10001 00000 001000

## Slide 18: MIPS的机器代码举例（能看懂即可） -I型指令
汇编表示 | 指令格式 |  |  |  |  | 机器代码
 | 类型 | OP | rs | rt | 立即数 | 
lw $s1,100($s2) | I | 35 | 18 | 17 | 100 | 100011 10010 10001 000000000000001100100
sw $s1,100($s2) | I | 43 | 18 | 17 | 100 | 101011 10010 10001 000000000000001100100
andi $s1,$s2,100 | I | 12 | 18 | 17 | 100 | 001100 10010 10001 000000000000001100100
ori $s1,$s2,100 | I | 13 | 18 | 17 | 100 | 001101 10010 10001 000000000000001100100
beq $s1,$s2,100 | I | 4 | 17 | 18 | 25 | 000100 10001 10010 000000000000000011001
bne $s1,$s2,100 | I | 5 | 17 | 18 | 25 | 000101 10001 10010 000000000000000011001

## Slide 19: MIPS的机器代码举例（能看懂即可） -J型指令
汇编表示 | 指令格式 |  |  | 机器代码
 | 类型 | OP | 直接地址 | 
j 10000 | J | 2 | 2500 | 000010 00000000000000100111000100
jal 10000 | J | 3 | 2500 | 000011 00000000000000100111000100

## Slide 20: MIPS指令汇编举例
MIPS 汇编指令 Add $t0,$s1,$s2对应的指令机器代码是什么？
op
rs
rt
rd
func
smt
6
5
5
5
6
5
十进制表示 :
6
5
5
5
6
5
$s1
$s2
$t0
R-型
Add
无移位
二进制表示:
6
5
5
5
6
5
0232 4020H
这个过程称为“汇编”
000000
10001
10010
01000
00000
100000
0
17
18
8
32
0

## Slide 21: MIPS指令反汇编举例
若从存储器取来一条指令为00AF8020H，则对应的汇编形式是什么？
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
指令的前6位为000000，根据指令解码表知，这是一条R-Type指令
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
按照R-Type指令的格式，得到：
rs= , rt= , rd= , shamt= , funct=
00101
01111
10000
00000
100000
对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7

## Slide 22: 回顾与练习
MIPS 汇编指令 sub $t3,$s3,$s2对应的指令机器代码是什么？
若从存储器取来一条指令为00CF8020H，则对应的汇编形式是什么？

## Slide 23: 学习内容
MIPS汇编语言和机器语言
  MIPS指令中数据的表示
  MIPS指令的格式
  MIPS指令的寻址方式
  MIPS的汇编指令举例
高级语言的机器代码表示
  简单语句
  选择结构
  循环结构

## Slide 24: 高级语言的机器代码表示
学习目标
  能够将顺序、选择及循环结构的C语言程序转换成MIPS的汇编语言语句

## Slide 25: 简单语句的机器代码表示
例4.4：假定C语言赋值语句“f= (g+h) - (i+j)； ”中变量i, j, f, g, h由编译器分别分配给 $t0 ~ $t4。要求给出编译后的汇编表示和机器代码。
add $t5, $t3, $t4
temp1=g+h
tmep2=i+j
f=temp1-temp2
add $t6, $t0, $t1
sub $t2, $t5, $t6
000000 01011 01100 01101 00000 100000
000000 01000 01001 01110 00000 100000
000000 01101 01110 01010 00000 100010
E.g. f= (g+100) - (i+50)
addi $7, $2, 100
addi $8, $4, 50
sub $1, $7, $8

## Slide 26: 选择结构的机器代码表示
机器语言中通过提供条件码的设置功能和各类转移指令来支持高级语言中的选择语句
if (i = = j)
f = g+h ;
else
f = g-h ;
假定 i, j, f, g, h分配给$1, $2, $3, $4, $5
if (i = = j)
f = g+h ;
else
f = g-h ;
bne $1, $2, else ; i!=j, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
exit:
sub $3, $4, $5
else:
例4.5：

## Slide 27: 选择结构的机器代码表示
例4.6：if (a < b) f = g+h ; else f = g-h ;
假定a, b, f, g, h分配给 $1, $2, $3, $4, $5
slt $6, $1, $2 ; if a<b, $6=1, else $6=0
beq $6, $zero, else ; $6=0, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:

## Slide 28: 循环结构的机器代码表示
分支指令在循环结构中用来判断循环条件是否结束
需要用到自动变址寻址对数组元素进行处理
while(i != k)
{
x = x +A[i];
i = i+ 1;
}
假定x, i, k分配给 $s1, $s2, $s3，数组A的每个元素为一个32位字，首地址存放在$5中
if (i = k) go to Exit
x = x +A[i];
i = i+ 1;
goto Loop
Loop:
Loop:
Exit:
beq $s2,$s3,Exit
add $s7,$s2,$s2
add $s7,$s7,$s7
add $s7,$s7,$s5
lw $s6,0($s7)
add $s1,$s1,$s6
addi $s2,$s2,1
j Loop
#i*2
#i*4
#A+i*4
#$s6←A[i]
#x←x+A[i]
#i←i+1
加法比乘法快！
也可用移位来实现乘法！
编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址，而只要用标号即可！汇编器完成地址计算

## Slide 29: 回顾与练习
P140：习题11