## Slide 1: 第19-21讲
互连及输入输出组织

## Slide 2: 第一讲 外设与CPU、主存的互连，I/O接口（8.4、8.5、8.6.1）
总线概述
基于总线的互连结构
I/O接口的功能
I/O接口的通用结构
I/O端口及其编址
程序直接控制I/O方式

## Slide 3: 总线定义
计算机内部数据传输的公共路径
用于实现两个或两个以上部件之间的信息交换

## Slide 4: 总线的分类
芯片内总线：在芯片内部各元件之间提供连接
  例如，CPU芯片内部，各寄存器、ALU、指令部件等之间有总线相连
系统总线：在系统主要功能部件（CPU 、MM和各种I/O控制器）间提供连接
  单总线结构
    将CPU、MM和各种I/O适配卡通过底板总线(Backplane Bus)互连，底板总线为标准总线(Industry standard)
  多总线结构
    将CPU、Cache、MM和各种I/O适配卡用局部总线、处理器-主存总线、高速I/O总线、扩充I/O总线等互连。主要有两大类：
      Processor- Memory Bus (Design specific or proprietary)
      短而快，仅需与内存匹配，使CPU-MM之间达最大带宽
    I/O Bus (Industry standard)
      长而慢，需适应多种设备，一侧连到Processor- Memory Bus 或 Backplane Bus，另一侧连到I/O控制器

## Slide 5: 系统总线的组成
数据线（Data Bus）：在源和目的部件之间传输的信息。其宽度反映一次能传送的数据的位数。
地址线（Address Bus） ：给出源数据或目的数据所在的主存单元或I/O端口的地址。其宽度反映最大的寻址空间。
控制线（Control Bus） ：控制对数据线和地址线的访问和使用。用来传输定时信号和命令信息。典型的控制信号包括：
  时钟（Clock）：用于总线同步。
  复位（Reset）：初始化所有设备。
  总线请求（Bus Request）：表明发出该请求信号的设备要使用总线。
  总线允许（Bus Grant）：表明接收到该允许信号的设备可以使用总线。
  中断请求（Interrupt Request）：表明某个中断正在请求。
  中断回答（Interrupt Acknowledge） ：表明某个中断请求已被接受。
  存储器读（memory read）：从指定的主存单元中读数据到数据总线上。
  存储器写（memory read）：将数据总线上的数据写到指定的主存单元中。
  I/O读（I/O read）：从指定的I/O端口中读数据到数据总线上。
  I/O写（I/O Write） ：将数据总线上的数据写到指定的I/O端口中。
  传输确认（transmission Acknowledge） ：表示数据已被接收或已送总线

## Slide 6: 总线的性能指标
总线宽度
  总线中数据线的条数，决定了每次能同时传输的信息位数。
总线工作频率
  早期的总线通常一个时钟周期传送一次数据，此时，工作频率等于总线时钟频率；现在有些总线一个时钟周期可以传送2次或4次数据，因此，工作频率是时钟频率的2倍或4倍。
总线带宽
  总线的最大数据传输率
对于同步总线，总线带宽计算公式： B=W×F/N
  W-总线宽度；F-总线时钟频率；N-完成一次数据传送所用时钟周期数。
  F/N实际上就是总线工作频率
总线传送方式
  非突发传送：每个总线事务都传送地址，一个地址对应一次数据传送。
  突发传送：即为成块数据传送。突发传送总线事务中，先传送一个地址，后传送多次数据，后续数据的地址默认为前面地址自动增量。

## Slide 7: 传统的基于总线互连的计算机系统结构
y
ALU
寄存器组
CPU总线接口
R6
CPU(前端)总线
I/O 总线
主板扩展槽
PCI接口
南桥芯片
I/O 总线
磁盘控制器
以太网卡
USB
控制器和接口
鼠标器
键盘
网线
disk
声卡
视频卡
光驱
主存储器
0
A
北桥芯片
y
存储器总线
显卡

## Slide 8: 处理器总线
前端总线（Front Side Bus，FSB）
  并行传输、同步定时方式
  早期Intel架构使用，位于CPU芯片与北桥芯片之间互连
  从Pentium Pro开始，FSB采用quad pumped技术：每个总线时钟周期传送4次数据。
  若工作频率为1333MHz（实际单位应是MT/s，表示每秒传送1333M次数据，实际时钟频率为333MHz），总线宽度为64位，则总线带宽为1333MT/s×8B=10.5GB/s。
QPI（Quick Path Interconnect）总线
  目前在Intel架构中CPU芯片内部核之间、CPU芯片之间、CPU芯片与IOH（I/O Hub）芯片之间，都通过QPI总线互连
  QPI是基于包交换的串行、高速点对点连接：发送方和接收方各有时钟信号，双方同时传输数据（各有20条数据线），每个QPI数据包含80位，分两个时钟周期传送，每个时钟周期传两次，故每次传20位（16位数据+4位校验位），QPI总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。
  QPI总线的速度单位（工作频率）为GT/s，表示每秒传送多少G次。若QPI时钟频率为2.4GHz，则速度为4.8GT/s，带宽为4.8G×2B×2=19.2GB/s.

## Slide 9
从Core i7开始，北桥在CPU芯片内，CPU通过存储器总线（即内存条插槽，图中为三通道插槽）直接和内存条相连。3个存控包含在CPU芯片内。
存储器总线
L1 d-cache
32 KB, 8路
L2联合cache
256 KB, 8路
L3联合cache
8 MB, 16-路
（所有核共享）
寄存器组
64L1 d-TLB
个页表项, 4路
L1 i-TLB
128个页表项, 4路
L2联合TLB
512个页表项, 4路
L1 i-cache
32 KB, 8路
MMU
指令预取
CPU芯片内含的核，共4个
DDR3存储器控制器
3 x 64 bit @ 10.66 GB/s
总带宽 32 GB/s（所有核共享）
QPI点对点连接总线4条每个带宽为25.6 GB/s
连接
其他核
连接IOH
主存储器
三通道 DDR3-1333 SDRAM
存储器总线64位宽，速度为1333MT/s，
总带宽为：3 x 8B x 1333M = 32GB/s.

## Slide 10: I/O总线
I/O总线用于为系统中的各种I/O设备提供输入输出通道
I/O总线在物理上可以是主板上的I/O扩展槽，如：
  第一代：ISA/EISA总线、VESA总线，早被淘汰
  第二代：PCI、AGP、PCI-X，被逐渐淘汰
  第三代：PCI-Express（串行总线，主流总线）
PCI-Express总线
  两个PCI-Express设备之间以一个链路（link）相连
  每个链路包含多条通路（lane），可以是1,2,4,8,16或32条
  PCI-Express×n表示一个具有n条通路的PCI-Express链路
  每条通路可同时发送和接受，每个数据字节被转换为10位信息被传输
  PCI-Express1.0下，每条通路的发送和接受速率都是2.5Gb/s，故PCI-Express×n的带宽为：2.5Gb/s×2×n/10=0.5GB/s×n。

## Slide 11: 基于Core i7系列处理器的互连结构举例
Intel Core i7
处理器
QPI
25.6GB/s
X58
IOH
PCI-Express 2.0
116、216、48或其他组合
最多36条
DMI
ICH10
ICH10R
DDR3 1066
64b,8.5GB/s
DDR3 1066
64b,8.5GB/s
DDR3 1066
64b,8.5GB/s
6个SATA口
12个高速USB口
集成声卡
6个PCI-Express1
10/100/1000Mbps
网卡接口
2GB/s
QPI总线的带宽为：6.4GT/s×2B×2=25.6GB/s
每个存储器总线的带宽为：64b/8×1066 MT/s = 8.5 GB/s .

## Slide 12: I/O总线,I/O控制器与I/O设备的关系
I/O设备通常是物理上相互独立的设备，它们一般通过通信总线与I/O控制器连接
I/O控制器（I/O接口）通过扩展卡或者南桥芯片与I/O总线连接
I/O总线经过北桥芯片与内存、CPU连接
打印机
扫描仪
显示器
麦克风
网线
I/O总线
I/O接口设备侧的通信总线（电缆）
硬盘
光驱
I/O设备
CPU
主板
I/O设备
I/O控制器
（扩充卡）
机箱
插座
板卡
插座
I/O控制器
PCI插槽
内存
主板插槽
机 箱
芯片组
IDE接口
机箱
插座
I/O设备
键盘
鼠标器

## Slide 13: I/O接口
I/O接口的功能
I/O接口的结构
I/O端口的概念
I/O设备的寻址

## Slide 14: 关于I/O接口
I/O接口：I/O设备控制器及其插座（如网卡、显卡、键盘适配器、磁盘控制器）
  包括：插头 / 插座的形式、通讯规程和电器特性等
分类：
  从数据传输方式来分：
    串行（一次只传输1位）
    并行（多位一起进行传输）
  从是否能连接多个设备来分：
    总线式（可连接多个设备）
    独占式（只能连接1个设备）
  从是否符合标准来分：
    标准接口 （通用接口）
    专用接口 （专用接口）
  按功能选择的灵活性来分：
    可编程接口
    不可编程接口

## Slide 15: I/O接口（I/O控制器）的功能
数据缓冲
  提供数据缓冲寄存器，以达到主机和外设工作速度的匹配。
错误或状态检测
  提供状态寄存器，以保存各种错误或状态信息供CPU查用。
控制和定时
  提供控制和定时逻辑，以接受从系统总线来的控制定时信号。
数据格式转换
  提供数据格式转换部件使通过外部接口得到的数据转换为内部接口需要的格式，或在相反的方向进行数据格式转换。

## Slide 16: I/O接口（I/O控制器）的结构
不同I/O模块在复杂性和控制外设的数量上相差很大
通过发送命令字到I/O控制寄存器来向设备发送命令
通过从状态寄存器读取状态字来获取外设或I/O控制器的状态信息
通过向I/O控制器发送或读取数据来和外设进行数据交换
将I/O控制器中CPU能够访问的各类寄存器称为I/O端口
对外设的访问通过向I/O端口发命令、读状态、读/写数据来进行

## Slide 17: I/O端口及其编址
（1）统一编址方式（内存映射方式）
  与主存空间统一编址，将主存空间分出一部分地址给I/O端口进行编号。
  （该方法是将I/O端口映射到某主存区域，故也称为“存储器映射方式”）
  例如，RISC机器、Motorola公司的处理器等采用该方案
  （2）独立编址方式（特殊I/O指令方式）
  不和主存单元一起编号，而是单独编号，使成为一个独立的I/O地址空间
  （因需专门I/O指令，故也称为“特殊I/O指令方式”）
  例如，Intel公司和Zilog公司的处理器就是独立编址方式
对I/O端口读写，就是向I/O设备送出命令或从设备取得状态或读/写设备数据
一个I/O控制器可能会占有多个端口地址
I/O端口必须编号后，CPU才能访问它

## Slide 18: 统一编址方式
CPU不直接通过读写控制信号IOR、 IOW对I/O端口读写，而是根据I/O端口在地址空间的位置，通过地址译码来实现。
地址线的高位参与片选控制逻辑。
无需设置专门I/O指令，只要用一般访存指令就可存取I/O端口。
I/O模块
MEMR或MEMW命令由访存指令发出，IOR和IOW命令怎样呢？
也由访存指令发出，只是访问的地址范围不同！

## Slide 19: 独立编址方式
通过不同的读写控制信号IOR、 IOW和 MEMR、 MEMW来控制对I/O 端口和存储器的读写。
一般I/O端口比存储器单元少，所以选择I/O端口时，只需少量地址线。
指令系统必须设计专门的I/O指令。
由专门的I/O指令确定，指令中给的地址可能相同，但操作命令不同！
MEMR或MEMW命令由访存指令发出，IOR和IOW命令怎样呢？

## Slide 20: I/O设备与主机进行数据交换的三种基本方式
程序直接控制方式（最简单的I/O方式）
  无条件传送：对简单外设定时（同步）进行数据传送
  条件传送：Polling (轮询，查询): OS主动查询，也称为程序查询方式
    I/O设备（包括I/O接口）将自己的状态放到一个状态寄存器中
    OS阶段性地查询状态寄存器中的特定状态，以决定下一步动作
I/O Interrupt (中断I/O方式): 几乎所有系统都支持的中断I/O方式
  若一个I/O设备需要CPU干预，它就通过中断请求通知CPU
  CPU中止当前程序的执行，调出OS（中断处理程序）来执行
  处理结束后，再返回到被中止的程序继续执行
  OS是被动调出的，也称为中断驱动I/O方式
Direct Memory Access (DMA方式): 磁盘等高速外设特有的I/O方式
  磁盘等高速外设成批地直接和主存进行数据交换
  需要专门的DMA控制器控制总线，完成数据传送
  当外设准备好数据后，向DMA控制器发DMA请求信号，DMA控制器再向CPU发总线请求，CPU让出总线后，由DMA控制器控制总线进行传输，无需CPU干涉

## Slide 21: 程序控制I/O （ 查询I/O方式）
特点：
  简单、易控制、外围接口控制逻辑少；
  CPU与外设串行工作，效率低、速度慢，适合于慢速设备
  查询开销极大 (CPU完全在等待“外设完成”）
工作方式：完全串行工作方式或部分串行，CPU用100%的时间为I/O服务！
外设
CPU
启动
探询
完成
启动
探询
完成
“踏步”现象
工作
工作
“探询”期间，可一直不断查询（独占查询），也可定时查询（需保证数据不丢失！）。
此时，CPU处于停止状态吗？
不是！只是不断执行 “ IN-TEST-JE” 3条指令。

## Slide 22: 程序直接控制（程序查询）I/O方式
举例：用程序直接控制方式控制打印输出
开始
读接口状态
输出一个字符
就绪否
读打印机状态
忙否
启动打印
读打印机状态
完成否
结束
出错处理
N
Y
N
Y
出错否
Y
N
N
Y
……
这里“就绪”的含义是什么？
打印控制器的数据缓冲中内容已被取走，现为“空”，可接受新的打印字符

## Slide 23: 程序直接控制（程序查询）I/O方式
②
设备选择电路
DBR
Q
Q
&
数据线
准备就绪
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
①
③
④
⑤
⑥
D
B
①
②
③
⑤
④
⑥

## Slide 24: 第20讲 程序中断方式（中断驱动方式）
中断响应的条件和中断响应过程
中断处理过程
中断控制器
多重中断和中断屏蔽

## Slide 25: 中断的概念
外设
CPU
启动
完成
启动
完成
工作
工作
工作
请求
响应
启动
请求
响应
中断服务程序
返回
上述哪段时间CPU和外设并行工作？
程序切换（响应中断过程）由硬件完成，即执行“中断隐指令”，时间为
当外设准备好时，便向CPU发中断请求，CPU响应后，中止现行程序的执行，转入一个“中断服务程序”进行输入/出操作，实现主机和外设接口之间的数据传送，并启动外设工作。 “中断服务程序”执行完后，返回原被中止的程序断点处继续执行。此时，外设和CPU并行工作。

## Slide 26: 中断系统的基本功能
及时记录各种中断请求信号
自动响应中断请求
自动判优
保护被中断程序的断点与现场
中断屏蔽

## Slide 27: 中断控制器的基本结构
屏蔽寄存器
中断请求寄存器
……
判 优 线 路
中断类型号形成线路
中断类型
中断请求信号INT
INTR
CPU发出中断查询请求信号
……
来自不同外设，由外设硬件直接设置
来自CPU，通过I/O指令为其赋值
CPU
中断查询信号何时发出？
每条指令执行的最后一个操作控制信号（还记得“end”控制信号吗）！
CPU采样到INT信号有效，则进入“中断响应周期”！
总线裁决！
中断控制器

## Slide 28: 中断过程
中断响应（硬件实现）
中断处理（软件实现）
中断处理
中断响应

## Slide 29: 中断响应
中断响应是指主机发现外部中断请求，中止现行程序的执行，到调出中断服务程序这一过程。
  中断响应的条件
    ① CPU处于开中断状态
    ② 在一条指令执行完
    至少要有一个未被屏蔽的中断请求
问题：中断响应的时点与异常处理的时点是否相同？为什么？
通常在一条指令执行结束后开始查询有无中断请求，有的话立即响应，所以，一般在指令执行完时响应中断；而“异常”发生在指令执行过程中，所以，不能等到指令执行完才进行异常处理。

## Slide 30: 中断响应
  (2) 中断响应过程
执行一条隐指令，需完成一次总线操作，从总线上取中断类型号
具体来说，处理器做三件事：
  ① 关中断
  0 => 中断允许触发器CIEN
  ② 保护断点和程序状态
  PC => 堆栈（或特殊寄存器EPC）
  PSW => 堆栈
  ③ 识别中断源
取得中断服务程序首地址和初始 PSW分别送PC和PSWR
由处理器硬件完成三个操作
执行指令的最后一步：启动中断查询
从总线的数据线上取得中断类型号后得到中断服务程序首址（向量中断）或直接转中断查询程序（软件查询）

## Slide 31: 中断源的识别方法
软件方法（轮询）
  中断查询程序根据中断请求状态，按优先级顺序来识别
  如MIPS的异常/中断查询程序入口为0x8000 0180

## Slide 32: 中断源的识别方法
硬件方法（向量中断）
将所有中断请求状态送到一个排队电路中，根据中断优先级识别出最高优先级的中断请求
  链式查询（菊花链）
  独立请求（并行判优）

## Slide 33: 中断优先权编码器
中 断 类 型 号
编码器
并行判优线路
中断
查询
中断类型号形成线路

## Slide 34: 中断处理
中断过程：中断响应 + 中断处理
中断响应的结果就是调出相应的中断服务程序 （处在“禁止中断”状态）
中断处理是指执行相应中断服务程序的过程
  不同的中断源其对应的中断服务程序不同。
  典型的多重中断处理（中断服务程序）分为三个阶段：
    先行段（准备阶段）
      保护现场及旧屏蔽字
      查明原因（软件识别中断时）
      设置新屏蔽字
      开中断
    本体段（具体的中断处理阶段）
    结束段（恢复阶段）
      关中断
      恢复现场及旧屏蔽字
      清“中断请求”
      开中断
      中断返回
处在“禁止中断”状态，
不允许被打断
处在“禁止中断”状态，不允许被打断
处在“允许中断”状态，可被新的处理优先级更高的中断打断
单重中断不允许在中断处理时被新的中断打断，因而直到中断返回前才会开中断。单重中断系统无需设置中断屏蔽字。

## Slide 35: 多重中断的概念
多重中断和中断处理优先权的动态分配
  多重中断的概念：
  在一个中断处理（即执行中断服务程序）过程中，若又有新的中断请求发生，而新中断优先级高于正在执行的中断，则应立即中止正在执行的中断服务程序，转去处理新的中断。这种情况为多重中断，也称中断嵌套。
  中断优先级的概念：
  中断响应优先级----由查询程序或硬联排队线路决定的优先权，反映多个中断同时请求时选择哪个响应。
  中断处理优先级----由各自中断屏蔽字来动态设定，反映本中断与其它中断间的关系。

## Slide 36: 多重中断嵌套
中断优先级的顺序是：
3# > 2# > 1#
1#对2#开放（不屏蔽）
2#对3#开放（不屏蔽）

## Slide 37: 中断优先权的动态分配
举例：假定某中断系统有四个中断源，其响应优先级为1>2>3>4。假定在用户程序时同时发生1、3、和4级中断请求，执行3级中断服务程序时发生2级中断请求。分别写出处理优先级为1>2>3>4和1>4>3>2时各中断的屏蔽字及CPU完成中断处理的过程。
(1) 中断处理优先级为1>2>3>4时：

## Slide 38: 中断优先权的动态分配
举例：假定某中断系统有四个中断源，其响应优先级为1>2>3>4。假定在用户程序时同时发生1、3、和4级中断请求，执行3级中断服务程序时发生2级中断请求。分别写出处理优先级为1>2>3>4和1>4>3>2时各中断的屏蔽字及CPU完成中断处理的过程。
(2) 中断处理优先级为1>4>3>2时：

## Slide 39: 轮询方式和中断方式的比较
举例：假定某机控制一台设备输出一批数据。数据由主机输出到接口的数据缓冲器OBR，需要1μs。再由OBR输出到设备，需要1ms。设一条指令的执行时间为1μs(包括隐指令)。试计算采用程序传送方式和中断传送方式的数据传输速度和对主机的占用率。
对主机占用率：
在进行I/O操作过程中，处理器有多少时间花费在输入/输出操作上。
数据传送速度（吞吐量、I/O带宽）：
单位时间内传送的数据量。
假定每个数据的传送都要重新启动！即是字符型设备
问题：CPU如何把数据送到OBR，I/O接口如何把OBR中的数据送到设备？
CPU执行I/O指令来将数据送OBR；而I/O接口则是自动把数据送到设备。

## Slide 40: 轮询方式和中断方式的比较
（1）程序直接控制传送方式
若查询程序有10条，第5条为启动设备的指令，则：
数据传输率为：1/(1000+5) μs，约为每秒995个数据。
主机占用率=100%
（2）中断传送方式
若中断服务程序有30条，在第20条启动设备，则：
数据传输率为：1/(1000+1+20)μs，约为每秒979个数据。
主机占用率为：(1+30)/(1000+1+20)=3%
外设
CPU
5μs
1ms
程序传送方式
外设
CPU
1ms
中断传送方式
为什么中断服务程序比查询程序长？
因为中断服务程序有额外开销，如：保存现场、保存旧屏蔽字、开中断、（查询中断源）等

## Slide 41: 第21讲 DMA方式
DMA方式的要点
DMA控制器的结构
DMA的三种控制方式
DMA传输过程

## Slide 42: DMA输入/出方式
DMA的全称
  直接存储器存取（Direct Memory Access）
为什么要引入DMA方式？
  程序直接控制方式受“踏步”现象的限制，效率低下，不适合高速设备和主机间的数据传送。
  中断控制方式虽比程序直接控制方式有效，CPU和外设有一定的并行度，但由于下列原因也不适合高速设备和主机间的数据传送。
    对I/O请求响应慢。每传送一个数据都要等待外设的中断请求，并增加许多中断响应和中断处理前、后的附加开销（保护断点、现场等），不能及时响应I/O请求。
    数据传送速度慢。数据传送由软件完成（由CPU执行相应的中断服务程序来完成)，速度慢 。

## Slide 43: DMA方式的基本要点
DMA方式的基本思想
  在高速外设和主存间直接传送数据
  由专门硬件（即：DMA接口）控制总线进行传输
DMA方式适用场合
  高速设备（如：磁盘、光盘等）
  成批数据交换，且数据间间隔时间短，一旦启动，数据连续读写
采用“请求-响应”方式
  每当高速设备准备好数据，就进行一次“DMA请求”，DMA控制器接受到DMA请求后，申请总线使用权
  DMA控制器的总线使用优先级比CPU高，为什么？
与中断控制方式结合使用
  DMA传送前，“寻道”“旋转”等操作结束时，通过“中断”告知CPU
  在DMA控制器控制总线进行数据传送时，CPU执行其他程序
  DMA传送结束时，要通过“DMA结束中断”告知CPU

## Slide 44: 与中断控制方式结合使用
举例：用于磁盘和主存间数据交换时
寻道
旋转
连续读写
结束、校验
中断方式
中断方式
DMA方式
中断方式

## Slide 45: 三种DMA方式
由于DMA接口和CPU共享主存，所以可能出现两者争用主存的现象，为使两者协调使用主存，DMA通常采用以下三种方式进行数据传送。
  (1) CPU停止法(成组传送)
  DMA传输时，CPU脱离总线，停止访问主存，直到DMA传送一块数据结束。
  (2) 周期挪用(窃取)法(单字传送)
  DMA传输时，CPU让出一个总线事务周期，由DMA控制总线来访问主存，传送完一个数据后立即释放总线。
  (3)交替分时访问法
  每个存储周期分成两个时间片，一个给CPU，一个给DMA，这样在每个存储周期内，CPU和DMA都可访问存储器。

## Slide 46: CPU停止法
优点：控制简单、适用于传输率很高的外设实现成组数据传送。
缺点：
  CPU工作受影响。DMA访存时CPU基本上处于停止状态。
  主存周期没有被充分利用。即使I/O设备高速运行，但两个数据之间的准备间隔时间也总大于一个存储周期，所以主存周期没有被充分利用。

## Slide 47: 周期挪用法
优点：既能及时响应I/O请求，又能较好地发挥CPU和主存的效率。
  这种方式下，在下一数据的准备阶段，主存周期被CPU充分利用。因此适合于I/O设备的读写周期大于主存周期的情况。
缺点：每次DMA访存都要申请总线控制权、占用总线进行传送、释放总线，因此，会增加传输开销。

## Slide 48: DMA方式的系统逻辑结构

## Slide 49: DMA控制器的功能
DMA数据传送过程由DMA接口的控制逻辑完成，所以DMA 接口也称DMA控制器。其功能为：
  (1) 请求。能接收外设发来的“DMA请求”信号，并能向CPU发“总线请求”信号。
  (2) 响应。当CPU发出“总线响应”信号响应请求后，能接管对总线的控制。
  (3) 修改主存地址。能在地址线上给出主存地址，并自动修改主存地址。
  (4) 识别传送方向。能识别传送方向以在控制线上给出正确的读写控制信息。
  (5) 确定传送数据个数。
  (6) 能发出DMA结束信号。引起一次DMA中断，进行数据校验等一些后处理。

## Slide 50: DMA控制器的操作步骤
DMA操作步骤
  (1) DMA控制器的预置(初始化)----软件实现
    准备内存
    设置参数
    启动外设
  (2) DMA数据传送----硬件实现
    DMA请求：选通-〉DMA请求-〉总线请求
    DMA响应：总线响应(CPU让出总线)-〉DMA响应
    DMA传送：DMA控制总线进行数据传送
  (3) DMA结束处理----软件实现
    根据计数值为“0”，发出DMA结束信号去接口控制产生DMA中断请求信号，转入中断服务程序，做一些数据校验等后处理工作。

## Slide 51: DMA控制器的初始化
DMA控制器的预置(初始化)
  准备内存区
    * 输入：在内存设置好缓冲区
    * 输出：先在内存准备好数据
  设置传送参数
    执行I/O指令，测试外设状态，对DMA控制器设置各种参数：
    * 内存首址=〉地址寄存器
    * 字计数值=〉字计数器
    * 传送方向=〉控制寄存器
    * 设备地址=〉设备地址寄存器
  启动外设，然后执行其他程序
BACK

## Slide 52: DMA传输过程

## Slide 53: DMA传输过程
  当外设准备好数据，或准备好接收数据时，发“选通”信号，使数据送数据缓冲寄存器，同时DMA请求触发器置“1”。
  DMA请求触发器向控制/状态端口发“Ready”信号，同时向DMA控制器发“DMA请求”信号。
  DMA控制器向CPU发“总线请求”信号。
  CPU完成现行机器周期后，响应DMA请求，发出“总线响应”信号。DMA控制器接受到该信号后，发出“DMA响应”信号，使DMA请求触发器复位。此时，CPU浮动它的总线，让出总线控制权，由DMA控制器控制总线。
  DMA控制器给出内存地址，并在其读/写线上发出“读”或“写”命令，随后在数据总线上给出数据。
  根据读写命令，将数据总线上的数据写入存储器中，或写入数据端口，并进行主存地址增量，计数值减1，
  若采用“CPU停止法”，则循环第6步，直到计数值为“0”。
  若采用“周期挪用法”，则释放总线（下次数据传送时再按过程(1)到(6)进行）。

## Slide 54: DMA方式和中断方式的区别
DMA方式下数据传送由硬件(DMA控制器)完成；中断方式下，数据传送由软件（CPU执行中断服务程序）完成。
DMA请求的是对存储器访问，也即对总线控制权的请求，没有中止现行程序的必要；而中断请求要处理器转去执行中断服务程序，因此要中止现行程序，保存断点、现场等。
中断除了能完成外设和主机的数据交换，还能处理异常事件；而DMA方式下不能处理异常事件。
中断响应在一个指令周期结束后；而DMA响应是在一个总线周期后。
DMA方式用于高速设备；而中断方式用于低、慢速设备。
DMA方式下，外设与CPU并行度高；而中断方式下，外设与CPU并行度低。（体现在数据传送时的并行性）

## Slide 55: 例：中断、DMA方式下CPU的开销
设处理器按500MHz的速度执行，硬盘控制器中有一个16B的数据缓存器，磁盘传输速率为4MB/Sec，在磁盘传输数据过程中，要求没有任何数据被错过，并假定CPU访存和DMA访存没有冲突
（1）若用中断驱动I/O，每次传送的开销（包括用于中断响应和处理的时间）是500个时钟周期。如果硬盘仅用5%的时间进行传送，那么处理器用在硬盘I/O操作上所花的时间百分比（主机占用率）为多少？
（2）若用DMA方式，处理器花1000个时钟进行DMA传送的初始化设置，并且在DMA完成后的中断处理需要500个时钟。如果每次DMA传送8000B的数据块，那么当硬盘进行传送的时间占100%（即：硬盘一直进行读写，并传输数据）时，处理器用在硬盘I/O操作上的时间百分比（主机占用率）为多少？
想象一下：假定大仓库门口有一个箱子，可放16个零件。要将大仓库中的一批零件运到小仓库中，可以有几种方法？
中断方式：每装满一个箱子就喊车床上的技工来运到车间，再从车间运到小仓库
DMA方式：车床技工停下来告诉搬运工说，一次要8000个零件放到小仓库固定的地方，然后回到车床工作；搬运工开始分两组工作，一组从大仓库搬货到箱子中，另一组将箱子直接运到小仓库指定地方，8000个运完后，技工再停下来检查；然后继续下一次8000个零件的搬运，……
上述两种方式中，哪种方式的生产效率更高呢？

## Slide 56: 例：中断、DMA方式下CPU的开销
中断传送：
  硬盘每次中断，可以以16字节为单位进行传送，为保证没有任何数据被错过，应达到每秒4MB /16B=250k次中断的速度；
  每秒钟用于中断的时钟周期数为250kx500=125x106；
  在一次数据传输中，处理器花费在I/O上的时间的百分比为：125x106/(500x106)=25%；
  假定硬盘仅用其中5%的时间来传送数据，则处理器花费在I/O方面的百分比为25%x5%=1.25% 。
DMA传送：
  每次DMA传送将花费8000B/(4MB/Sec)≈2x10-3秒；
  一秒钟内有1/(2x10-3 )=500次DMA传送；
  如果硬盘一直在传送数据的话，处理器必须每秒钟花 (1000+500)x500=750x103个时钟周期来为硬盘I/O操作服务；
  在硬盘I/O操作上处理器花费的时间占：
750x103/(500x106)=1.5x10-3=0.15% 。
一旦磁盘被启动传送，就以4MB/s的速度进行，主机要保证没有数据丢失！