## Slide 1: 第 7 讲
数据校验码

## Slide 2: 数据的检/纠错（Error Detect/Correct）
为什么要进行数据的错误检测与校正？
  存取和传送时，由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。
措施：
  从计算机硬件本身的可靠性入手，在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机的抗干扰能力；
  采取相应的数据检错和校正措施，自动地发现并纠正错误。
如何进行错误检测与校正？
  大多采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。

## Slide 3: 数据的检/纠错（Error Detect/Correct）
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠正器
M
P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入

## Slide 4: 数据的检/纠错
比较的结果为以下三种情况之一：
没有检测到错误
  得到的数据位直接传送出去。
检测到差错，并可以纠错
  数据位和比较结果一起送入纠错器，将正确数据位传送出去。
检测到错误，但无法确认哪位出错
  不能进行纠错处理，此时，报告出错情况。

## Slide 5: 常用的数据校验码
奇偶校验码
海明校验码
循环冗余校验码

## Slide 6: 奇偶校验码
基本思想：
  增加一位奇（偶）校验位并一起存储或传送
  根据终部件得到的相应数据和校验位，再求出新校验位
  最后根据新校验位确定是否发生了错误。
实现原理：假设数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。

## Slide 7: 奇偶校验码
第一步：在源部件求出奇（偶）校验位P。
  若采用奇校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1。
  若采用偶校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0。
  第二步：在终部件求出奇（偶）校验位P’。
  若采用奇校验，则P’= bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’⊕1。
  若采用偶校验，则P’=bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’。
  第三步：计算最终的校验位P*，并根据其值判断有无奇偶错。
  假定P在终部件接受到的值为P ” ，则P*= P’⊕P”
  ① 若P*=1，则表示终部件接受的数据有奇数位错。
  ② 若P*=0，则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

## Slide 8: 奇偶校验法的特点
只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力。
开销小，适用于校验一字节长的代码，故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验
  因为一字节长的代码发生错误时，1位出错的概率较大，两位以上出错则很少，所以可用奇偶校验。

## Slide 9: 海明校验码
由Richard Hamming提出，主要用于存储器中数据存取校验。
基本思想：
  将整个数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，就能提供多位检错信息，从而对错误位置进行定位，并将其纠正。
海明校验码实质上是一种多重奇偶校验码。
处理过程：
  最终比较时按位进行异或，以确定是否有差错。
  这种异或操作所得到的结果称为故障字（syndrome word）。显然，校验码和故障字的位数是相同。

## Slide 10: 校验码位数的确定
假定数据位数为n，校验码为k位，则故障字位数也为k位。k位故障字所能表示的状态最多是2K，每种状态可用来说明一种出错或无措情况。
若只有一位错，则结果可能是：
  数据中某一位错 (n种可能)
  校验码中有一位错 (k种可能)
  无错 ( 1 种可能)
假定最多有一位错，则n和k必须满足下列关系：
2K≥1+n+k， 即：2K-1≥n+k
  例：当数据有8位时，校验码和故障字都应有4位。
1 + n + k 种情况

## Slide 11: 有效数据位数和校验码位数间的关系
单纠错
单纠错/双检错
数据位数
校验位数
增加率
校验位数
增加率
8
4
50
5
62.5
16
5
31.25
6
37.5
32
6
18.75
7
21.875
64
7
10.94
8
12.5
128
8
6.25
9
7.03
256
9
3.52
10
3.91
n和k的关系：2K-1≥n+k （n和k分别为数据位数和校验位数）

## Slide 12: 海明码的分组
基本思想:
n位数据位和k位校验位按某种方式排列为一个（n+k）位的码字
将该码字中每个出错位的位置与故障字的数值建立关系
通过故障字的值确定该码字中哪一位发生了错误，并将其取反来纠正。

## Slide 13: 海明码的分组
规则1：若故障字每位全部是0，则表示没有发生错误。
规则2：若故障字中有且仅有一位为1，则表示校验位中有一位出错，因而不需纠正。
规则3：若故障字中多位为1，则表示有一个数据位出错，其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只要将出错位取反即可。

## Slide 14: 海明码的分组
是逻辑顺序，物理上M和P是分开的！
以8位数据进行单个位检错和纠错为例说明。
假定8位数据M= M8M7M6M5M4M3M2M1，4位校验位P=P4P3P2P1。根据规则将M和P按一定的规律排到一个12位码字中。
根据规则1，故障字为0000时，表示无错。
根据规则2，故障字中有且仅有一位为1时，表示校验位中有一位出错。此时，故障字只可能是0001、0010、0100、1000，将这四种状态分别代表校验位中P1、P2、P3、P4位发生错误，因此，它们分别位于码字的第1、2、4、8位。
根据规则3，将其他多位为1的故障字依次表示数据位M1~M8发生错误的情况。因此，数据位M1~M8分别位于码字的第0011(3)、0101(5)、0110(6)、0111(7)、1001(9)、1010(10)、1011(11)、1100(12)位。即码字的排列为： M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
这样，得到故障字S=S4S3S2S1的各个状态和出错情况的对应关系表，可根据这种对应关系对整个数据进行分组。

## Slide 15: 海明校验码分组情况-continue
数据位或校验位出错一定会影响所在组的奇偶性。
码字：M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
例：若M2出错，则故障字为0101，因而会改变S3和S1所在分组的奇偶性。故M2同时被分到第3(S3)组和第1(S1) 组。
问题：若P1出错，则如何？若M8出错，则如何？
P1~0001，分在第1组；M8~1100，分在第4组和第3组
故障字S4S3S2S1每一位的值反映所在组的奇偶性

## Slide 16: 校验位的生成和检错、纠错
码字：M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
分组完成后，就可对每组采用相应的奇（偶）校验，以得到相应的一个校验位。
假定采用偶校验 (取校验位Pi，使对应组中有偶数个1)，则得到校验位与数据位之间存在如下关系：
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7

## Slide 17: 海明校验过程
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠正器
M
P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入
根据公式求出每一组对应的校验位Pi (i=1,2,3,4)
数据M和校验位P一起被存储，根据读出数据M’得新校验位P’
读出校验位P‘’ 与新校验位P’ 按位进行异或操作，得故障字
  S = S4S3S2S1
根据S的值确定：无错、仅校验位错、某个数据位错

## Slide 18: 海明码举例
假定一个8位数据M为：M8M7M6M5M4M3M2M1= 01101010，根据上述公式求出相应的校验位为：
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8=0⊕1⊕1⊕0=0
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8=1⊕0⊕1⊕0=0
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7 =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7 =0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
  假定12位码字 (M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1) 读出后为：
  (1) 数据位M’=M=01101010，校验位P ” =P=0011
  (2) 数据位M’= 01111010，校验位P ” =P=0011
  (3) 数据位M’=M=01101010，校验位P ” = 1011
  要求分别考察每种情况的故障字。

## Slide 19: 海明码举例
(1) 数据位M’=M=01101010，校验位P ” =P=0011，即无错。
  因为M’=M，所以P’= P， 因此 S = P ” ⊕P’=P⊕P=0000。

## Slide 20: 海明码举例
(2) 数据位M’= 01111010，校验位P ” =P=0011，即M5错。
  对M’生成新的校验位P’为：
  P4’ = M5’⊕M6’⊕M7’⊕M8’=1⊕1⊕1⊕0=1
  P3 ’= M2’⊕M3’⊕M4’⊕M8’=1⊕0⊕1⊕0=0
  P2’ = M1’⊕M3’⊕M4’⊕M6’⊕M7’ =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P1 ’= M1’⊕M2’⊕M4’⊕M5’⊕M7’=0⊕1⊕1⊕1⊕1=0
  故障字S为：
  S4= P4 ’⊕ P4 ” =1⊕0=1
  S3= P3 ’⊕ P3 ” =0⊕0=0
  S2= P2 ’⊕ P2 ” =1⊕1=0
  S1= P1 ’⊕ P1 ” = 0⊕1=1
  因此，错误位是第9位，排列的是数据位M5，所以检错正确,
  纠错时，只要将码字的第9位（M5）取反即可。

## Slide 21: 海明码举例
(3) 数据位M’=M=01101010，校验位P ” = 1011，
即：校验码第4位(P4)错。
  因为M’=M，所以P’= P，因此故障位S为：
  S4= P4 ’⊕ P4 ” =0⊕1=1
  S3= P3 ’⊕ P3 ” =0⊕0=0
  S2= P2 ’⊕ P2 ” =1⊕1=0
  S1= P1 ’⊕ P1 ” = 1⊕1=0
  错误位是第1000位(即第8位)，这位上排列的是校验位P4，所以检错时发现数据正确，不需纠错。