## Slide 1: 第 9 讲
定点数的加减法运算

## Slide 2: 学习内容
基本运算部件
  全加器
  串行进位加法器
  带标志加法器
补码加减法运算
算术逻辑部件（ALU）

## Slide 3: 基本运算部件
学习目标
  能大致说出带标志加法器的功能

## Slide 4: 全加器
实现两个本位数加上低位进位生成一个一位本位和以及一位向高位的进位
1001 0111
0011 1101
+
1
1
0
C0
C1
F1
X1
Y1
FA
全加器符号：
Fi = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci-1
Ci = Xi Ci-1 + Yi Ci-1 + Xi Yi

## Slide 5: 串行进位加法器
假定与/或门延迟为1ty，异或门3ty，则“和”与“进位”的延迟为多少？
串行加法器的缺点：进位按串行方式传递，速度慢！
一位：
“进位”延迟为2ty；“和”延迟为6ty。
FA
FA
FA
n位串行(行波)加法器：
C0
Cn
n位：
“进位”延迟为2n ty；“和”延迟为（2n + 1）ty。

## Slide 6: 带标志加法器
n位无符号数加法器只能用于两个n位二进制数相加
  不能进行无符号数的减运算
  不能进行带符号数的加减运算
需要在无符号数加法器的基础上增加相应电路，才能
  进行减法运算
  生成标志信息
溢出标志OF：OF = Cn  Cn-1
符号标志SF：SF = Fn-1
零标志ZF=1当且仅当F=0；
进位/借位标志CF：CF = Cout  Cin

## Slide 7: 学习内容
基本运算部件
补码加减法运算
  补码加减法运算公式及运算部件
  条件标志位的生成与使用
  整数加法举例
  整数减法举例
算术逻辑部件（ALU）

## Slide 8: 补码加减法运算
学习目标
  能按照补码加减法计算公式计算两数的和/差
  能说出补码加减法运算的好处
  能阐述补码加减法运算的原理
  能说明各标志位的生成方法
  能说明什么是溢出及怎样判断溢出
  能对C程序中的加减法运算的过程及结果进行分析

## Slide 9: 补码加减法运算公式及运算部件
先看一个C程序段：
int x=9, y=-6, z1, z2;
z1=x+y;
z2=x-y;
问题：上述程序段中，x和y的机器数是什么？z1和z2的机器数是什么？
回答：x的机器数为[x]补， y的机器数为[y]补 ;
z1的机器数为[x+y]补 , z2的机器数为[x-y]补 。
因此，计算机中需要有一个电路，能够实现以下功能：
已知 [x]补 和 [y]补 ，计算[x+y]补 和 [x-y]补 。
根据补码定义，有如下公式：
[x+y]补 =2n+x+y= 2n+x+2n+y= [x]补+[y]补 (mod 2n )
[x-y]补=2n+x-y= 2n+x+2n-y= [x]补+[-y]补 (mod 2n )
补码的定义 假定补码有n位，则：
[X]补=2n +X （-2n≤X＜2n ,mod 2n）
[–y]补=[y]补+1

## Slide 10: 补码加减法运算公式及运算部件
利用带标志加法器，可构造整数加/减运算器
  当Sub为0时，做加法
  当Sub为1时，做减法
进行以下运算
  无符号整数加、无符号整数减
  带符号整数加、带符号整数减
运算公式
  [A+B]补 = [A]补 + [B] 补 ( mod 2n )
  [A–B]补 = [A]补 + [–B] 补 ( mod 2n )
  实现减法的主要工作在于：求[–B] 补
问题：如何求[–B]补？
[–B]补=[B]补+1
Sum
加法器
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
+1 = 43 min. (Y:23)
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 11: 条件标志位（条件码CC）的生成与使用
零标志ZF、溢出标志OF、进/借位标志CF、符号标志SF
条件标志（Flag）被记录到专门的寄存器中
  存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。 如，IA-32中的EFLAGS寄存器
为什么要生成并保存条件标志？
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
为了在分支指令（条件转移指令）中被用作是否转移执行的条件！
if (i>j) {
…
}

## Slide 12: 条件标志位（条件码CC）的生成与使用-CONTINUE
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
只有无符号数使用的标志
  CF=1：加法有溢出，减法有借位
    加法时：CF=Cout
    减法时：CF=Cout
    CF=CoutCin
只有带符号数使用的标志
  SF=1：表示结果为负数
    SF=Fn-1
  OF=1：表示运算结果溢出
    OF=Cn  Cn-1
无符号数和有符号数都使用的标志
  ZF=1：表示结果为0
    ZF=1当且仅当F=0

## Slide 13: 整数加法举例
若n=8，计算107+46=？
进位是真正的符号：+153
10710
4610
0 1001
零标志ZF=0
做加法时，主要判断是否溢出
无符号加溢出条件：CF=1
带符号加溢出条件：OF=1
无符号：sum=153，因为CF=0，故未发生溢出，结果正确！
带符号：sum= -103，因为OF=0  1 = 1，故发生溢出，结果错误！
符号标志SF=1
= 0110 10112
= 0010 11102
1001
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 14: 整数减法举例
-3 - 5 = ？（4位补码）
[-3]补
[-5]补
-3 - 5 = -8
验证：OF=1  1 = 0，不溢出
13 – 5 = 8
+
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
√
减法常用来比较大小，规则：
  无符号数: CF=0时，大于
  有符号数：OF=SF时，大于
√
= 1101
= 1011
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 15: 整数减法举例
+
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
X
-7 - 6 = ?
[-7]补=1001，[-6]补=1010
-7 - 6 = -7 + (-6) = +3
验证：OF=1  0 = 1，结果溢出
带符号溢出判断：
(1) 最高位和次高位的进位不同
OF= Cn  Cn-1
(2) 和的符号位和加数的符号位不同
OF= Xn-1 Yn-1 Fn-1 + Xn-1 Yn-1 Fn-1
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 16: 回顾与练习
P105：习题7（1）
  除题目要求外，还需计算各标志位的值并判断是否溢出
阐述补码加减法运算的好处
阐述图3.9为什么既能做加法也能做减法

## Slide 17: 学习内容
基本运算部件
补码加减法运算
算术逻辑部件（ALU）
  ALU的构成及功能
  ALU的操作控制端

## Slide 18: ALU的构成及功能
在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算电路
核心电路是整数加/减运算部件
进行基本算术运算与逻辑运算
  无符号整数加、减
  带符号整数加、减
  与、或、非、异或等逻辑运算
输出除和/差等，还有标志信息

## Slide 19: ALU的操作控制端
有一个操作控制端（ALUop）
  用来决定ALU所执行的处理功能
  ALUop的位数k决定了操作的种类
    例如，当位数k为3时，ALU最多只有23=8种操作。
ALUop | Result | ALUop | Result
000 | A加B | 100 | A取反
001 | A减B | 101 | AB
010 | A与B | 110 | A
011 | A或B | 111 | 未用