## Slide 1: 第1章 绪论
1.1 通信系统的组成
1.2 通信系统分类及通信方式
1.3 信息及其度量
1.4 通信主要性能指标

## Slide 2: 1.1 通信系统的组成
消息：通信系统的传输对象。具有不同的形式和内容，包括语音图像文字数据等。
信息：是消息的内涵，是消息中包含的人们原先不知道的内容
信号：是消息的运载工具，是消息的载体。消息需要转换成信号进行传输。
在不引起歧义的情况下，本课程以后不区分消息和信息。
本课程的通信均指电通信。
消息，信息与信号

## Slide 3: 通信系统一般模型
信息源
发送设备
信道
接收设备
受信者
噪声源
发送端
接收端

## Slide 4: 模拟通信系统模型
模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统。
  信源发出的原始电信号是基带信号，基带的含义是指信号的频谱从零频附近开始，如语音信号为300~3400Hz， 图像信号为0~6MHz。

## Slide 5: 数字通信系统模型
数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统。
  数字通信涉及的技术问题很多，其中主要有信源编码/译码、信道编码/译码、数字调制/解调、数字复接、 同步以及加密等。

## Slide 6: 数字通信的主要特点
抗干扰能力强。
差错可控。
易于与各种数字终端接口，用现代计算机技术对信号进行处理、加工、变换、存储，从而形成智能网。
易于集成化， 从而使通信设备微型化。
易于加密处理， 且保密强度高。

## Slide 7
数字通信的许多优点都是用比模拟通信占据更宽的系统频带为代价而换取的。
  以电话为例，一路模拟电话通常只占据4kHz带宽，但一路接近同样话音质量的数字电话可能要占据 20～60kHz的带宽，因此数字通信的频带利用率不高。
  另外，由于数字通信对同步要求高，因而系统设备比较复杂。

## Slide 8: 通信分类
按通信业务分：话务通信和非话务通信
按信号特征分：模拟通信系统和数字通信系统
按传输媒质分：有线通信系统和无线通信系统
按工作波段分：长波通信、 中波通信、 短波通信、
远红外线通信等
按信号复用方式分：频分复用、时分复用和码分复用
按调制方式分：基带传输和频带传输
1.2 通信系统分类及通信方式

## Slide 9: 常见的调制方式
调 制 方 式 |  |  | 用途
连续波调制 | 线性调制 | 常规双边带调制 | 广播
 |  | 抑制载波双边带调幅 | 立体声广播
 |  | 单边带调幅SSB | 载波通信、无线电台、数传
 |  | 残留边带调幅VSB | 电视广播、 数传、 传真
 | 非线性调制 | 频率调制FM | 微波中继、卫星通信、广播
 |  | 相位调制PM | 中间调制方式
 | 数字调制 | 幅度键控ASK | 数据传输
 |  | 频率键控 | 数据传输
 |  | 相位键控PSK、 DPSK、 QPSK等 | 数据传输、 数字微波、 空间通信
 |  | 其他高效数字调制QAM、 MSK等 | 数字微波、 空间通信

## Slide 10: 常见的调制方式
调 制 方 式 |  |  | 用途
脉冲数字调制 | 脉冲模拟调制 | 脉幅调制PAM | 中间调制方式、 遥测
 |  | 脉宽调制PDM(PWM) | 中间调制方式
 |  | 脉位调制PPM | 遥测、 光纤传输
 | 脉冲数字调制 | 脉码调制PCM | 市话、 卫星、 空间通信
 |  | 增量调制DM | 军用、 民用电话
 |  | 差分脉码调制DPCM | 电视电话、 图像编码
 |  | 其他语言编码方式ADPCM、 APC、 LPC | 中低速数字电话

## Slide 11: 通信方式
按消息传递的方向与时间关系分：
单工、半双工及全双工
按数字信号排列顺序分：
并行传输和串行传输

## Slide 12: 1.3 信息及其度量
信息量是概率的函数：
I=f［P(x)］
P(x)越小， I越大； 反之， I越小：
P(x)→1时， I→0
P(x)→0时， I→∞
若干个互相独立事件构成的消息， 所含信息量等于各独立事件信息量之和：
I［P(x1)P(x2)…］=I［P(x1)］+I［P(x2)］+…

## Slide 13: 信息量
信息量I与消息出现的概率P(x)之间的关系
I=log2 =-log2 P(x) (bit)
对于离散信源，M个波形等概率（P=1/M）发送，且每一个波形的出现是独立的，即信源是无记忆的，则传送M进制波形之一的信息量为
I=log2 =log2 =log2 M (bit)

## Slide 14: 信息量
如果是非等概情况，设离散信源是一个由n个符号组成的符号集， 其中每个符号xi(i=1, 2, 3, …, n)出现的概率为P(xi)， 且有 ∑P(xi)=1, 则x1, x2, …, xn 所包含的信息量分别为-log2 P(x1), -log2P(x2)， …，-log2 P(xn)。于是，每个符号所含信息量的统计平均值，即平均信息量（信息熵）为

## Slide 15: 例1-1
一离散信源由0， 1， 2， 3四个符号组成，它们出现的概率分别为3/8, 1/4, 1/4, 1/8，且每个符号的出现都是独立的。试求某消息
201020130213001203210100321010023102002010312032100120210的信息量。
解法一：此消息中，0出现23次，1出现14次，2出现13次，3出现7次，共有57个符号，故该消息的信息量为
每个符号的算术平均信息量为

## Slide 16
解法二：若用熵的概念来计算

## Slide 17: 1.4 通信主要性能指标
有效性是指在给定信道内所传输的信息内容的多少，或者说是传输的“速度”问题；
可靠性是指接收信息的准确程度，也就是传输的“质量”问题。
模拟通信系统
有效性：有效传输频带
可靠性：接收端输出信噪比
数字通信系统
有效性：传输速率
可靠性：差错率
系统的有效性和可靠性

## Slide 18: 码元传输速率
码元传输速率RB简称传码率，又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目，单位是波特（Baud），记为Bd。
数字信号有多进制和二进制之分，但码元速率与进制数无关，只与传输的码元长度T有关:

## Slide 19: 信息传输速率
信息传输速率Rb简称传信率，又称比特率等。它表示单位时间内传递的平均信息量或比特数，单位是比特/秒，可记为bit/s ，或 b/s ，或bps。
每个码元或符号通常都含有一定bit数的信息量，因此码元速率和信息速率有确定的关系:
Rb=RB·H (b/s)
M进制的码元等概传输时，熵有最大值log2M，信息速率也达到最大，即
Rb=RB log2 M (b/s)

## Slide 20: 频带利用率η
频带利用率η：单位频带内的码元传输速率

## Slide 21: 差错率
常用误码率和误信率表示
误码率（码元差错率）Pe是指发生差错的码元数在传输总码元数中所占的比例，更确切地说，误码率是码元在传输系统中被传错的概率
误信率（信息差错率）Pb是指发生差错的比特数在传输总比特数中所占的比例

## Slide 22
若16进制PAM信号的符号速率是100Baud，则比特速率是（ ）bit/s。
100
200
300
400
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 23
已知八进制数字信号的传输速率为1600波特，试问变换成二进制数字信号时（码元宽度不变）的传输速率为多少波特？
800
1600
3200
4800
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 24
16QAM符号的熵最大是（ ）bit/符号。
4
3
2
1
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 25
熵越大，则不确定性也越大。
正确
错误
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 26
1-1
1-4
1-5
1-9
作业