## Slide 1
第6章 模拟信号的数字传输
6.1 抽样定理
6.2 脉冲幅度调制(PAM)
6.3 脉冲编码调制(PCM)
6.4 差分脉冲编码调制（DPCM）
6.5 增量调制

## Slide 2: 第6章模拟信号的数字传输
利用数字通信系统传输模拟信号，一般需要三个步骤：
  模拟信号数字化，即模数转换（A/D）
  进行数字方式传输
  把数字信号还原为模拟信号，即数模转换（D/A）
A/D：信源编码
D/A：信源译码
语音信号的数字化称之为语音编码，本章以语音编码为例，介绍模拟信号数字化。

## Slide 3: 第6章模拟信号的数字传输
语音信号编码方法
  波形编码，比特率16~64kbps
  参量编码，比特率16kbps以下
波形编码方法
  脉冲编码调制（PCM）
  增量调制（ΔM）

## Slide 4: 第6章模拟信号的数字传输
  数字化3步骤：抽样、量化和编码
抽样信号
抽样信号
量化信号
t
011
011
011
100
100
100
100
编码信号

## Slide 5: 第6章模拟信号的数字传输
6.1 抽样定理
  6.1.1 低通抽样定理
      抽样定理：设一个连续模拟信号m(t)中的最高频率 < fH，则以间隔时间为T  1/(2fH)的周期性冲激脉冲对它抽样时，m(t)将被这些抽样值所完全确定。
      【证】设有一个最高频率小于fH的信号m(t) 。将这个信号和周期性单位冲激脉冲T(t)相乘，其重复周期为T，重复频率为fs = 1/T。乘积就是抽样信号，它是一系列间隔为T 秒的强度不等的冲激脉冲。这些冲激脉冲的强度等于相应时刻上信号的抽样值。现用ms(t) = m(kT)表示此抽样信号序列。故有
      其中 ，用波形图示出如下：

## Slide 6: 第6章模拟信号的数字传输
(a)
m(t)
(e)
ms(t)
(c)
T(t)
0
-3T
-2T
-T
T
2T
3T

## Slide 7: 第6章模拟信号的数字传输
      令M(w)、和Ms(w)分别表示m(t)、T(t)和ms(t)的频谱。按照频率卷积定理，m(t)T(t)的傅里叶变换等于M(w)和的卷积。因此，ms(t)的傅里叶变换Ms(w)可以写为：
      而是周期性单位冲激脉冲的频谱，它可以求出等于：
      将上式代入 Ms(w)的卷积式，得到

## Slide 8: 第6章模拟信号的数字传输
      上式中的卷积，可以利用卷积公式：
      进行计算，得到
      上式表明，由于M(w- nws)是信号频谱M(w)在频率轴上平移了nws的结果，所以抽样信号的频谱Ms(w)是无数间隔频率为ws的原信号频谱M(w)相叠加而成。
      用频谱图示出如下：

## Slide 9: 第6章模拟信号的数字传输
w
ws
2π/T
4π/T
0
-2π/T
-4π/T
w
-wH
wH
0
ws
|Ms(w)|
-wH
wH
w
|M(w)|

## Slide 10: 第6章模拟信号的数字传输
      因为已经假设信号m(t)的最高频率小于fH，所以若频率间隔fs  2fH，则Ms(w)中包含的每个原信号频谱M(w)之间互不重叠，如上图所示。这样就能够从Ms(w)中用一个低通滤波器分离出信号m(t)的频谱M(w)，也就是能从抽样信号中恢复原信号。
      这里，恢复原信号的条件是：
      即抽样频率fs应不小于fH的两倍。这一最低抽样速率2fH称为奈奎斯特速率。与此相应的最小抽样时间间隔称为奈奎斯特间隔。

## Slide 11: 第6章模拟信号的数字传输
恢复原信号的方法：从上图可以看出，当fs  2fH时，用一个截止频率为fH的理想低通滤波器就能够从抽样信号中分离出原信号。
当ωs＜2ωH（ ），出现频谱混叠现象的示意图

## Slide 12: 第6章模拟信号的数字传输
频域已证明，将 通过截止频率为 的低通滤波器便可得到 。
所以
故

## Slide 13: 第6章模拟信号的数字传输
      上式是重建信号的时域表达式，称为内插公式。它说明以奈奎斯特速率抽样的带限信号 可以由其样值利用内插公式重建。
      从时域看，当用抽样脉冲序列通过此理想低通滤波器时，滤波器的输出就是一系列冲激响应之和，如下图所示。这些冲激响应之和就构成了原信号。

## Slide 14: 第6章模拟信号的数字传输
上面讨论和证明了频带限制在(0, fH)的低通型信号的均匀抽样定理。
实际中遇到的许多信号是带通型信号。如果采用低通抽样定理的抽样速率fs≥2fH，对频率限制在fL与fm之间的带通型信号抽样，肯定能满足频谱不混叠的要求。但这样选择fs太高了，它会使0 ~ fL一大段频谱空隙得不到利用，降低了信道的利用率。

## Slide 15
带通信号的抽样频谱（fs=2fH）
第6章模拟信号的数字传输

## Slide 16: 第6章模拟信号的数字传输
带通抽样定理：
一个带通信号m(t)，其频率限制在fL与fH之间，带宽为B=fH- fL，如果最小抽样速率满足下式， 那么f(t)可完全由其抽样值确定。
m等于fH/B的整数部分。

## Slide 17: 第6章模拟信号的数字传输
若最高频率fH为带宽的整数倍，即fH=nB。此时fH/B=n是整数，m=n，所以抽样速率fS=2fH/m=2B。图6 - 7 画出了fH=5B时的频谱图，图中，抽样后信号的频谱Ms(ω)既没有混叠也没有留空隙，而且包含有m(t)的频谱M(ω)图中虚线所框的部分。这样，采用带通滤波器就能无失真恢复原信号，且此时抽样速率（2B）远低于按低通抽样定理时fs=10B的要求。显然，若fs再减小，即fs＜2B时必然会出现混叠失真。

## Slide 18: 第6章模拟信号的数字传输
图 6 – 7 fH=5B时带通信号的抽样频谱

## Slide 19: 第6章模拟信号的数字传输
若最高频率fH不为带宽的整数倍，即
fH=nB+kB, 0＜k＜1 (6.1 - 12)
此时, fH/B=n+k，由定理知，m是一个不超过n+k的最大整数，显然，m=n，所以能恢复出原信号m(t)的最小抽样速率为

## Slide 20: 第6章模拟信号的数字传输
      由于原信号频谱的最低频率fL和最高频率fH之差永远等于信号带宽B，所以当0  fL < B时，有B  fH < 2B。这时n = 1，而上式变成了fs = 2B(1 + k)。故当k从0变到1时，fs从2B变到4B，即图中左边第一段曲线。当fL＝B时，fH＝2B，这时n = 2。故当k＝0时，上式变成了fs = 2B，即fs从4B跳回2B。当B  fL < 2B时，有2B  fH < 3B。这时，n = 2，上式变成了fs = 2B(1 + k/2)，故若k从0变到1，则fs从2B变到3B，即图中左边第二段曲线。当fL＝2B时，fH＝3B，这时n = 3。当k＝0时，上式又变成了fs = 2B，即fs从3B又跳回2B。依此类推。

## Slide 21: 第6章模拟信号的数字传输
      由上图可见，当fL = 0时，fs ＝2B，就是低通模拟信号的抽样情况；当fL很大时，fs趋近于2B。fL很大意味着这个信号是一个窄带信号。许多无线电信号，例如在无线电接收机的高频和中频系统中的信号，都是这种窄带信号。所以对于这种信号抽样，无论fH是否为B的整数倍，在理论上，都可以近似地将fs取为略大于2B。

## Slide 22: 第6章模拟信号的数字传输
6.2 脉冲幅度调制(PAM)
  模拟脉冲调制的种类
    周期性脉冲序列有4个参量：脉冲重复周期、脉冲振幅、脉冲宽度和脉冲相位（位置）。
    其中脉冲重复周期（抽样周期）一般由抽样定理决定，故只有其他3个参量可以受调制。
    3种脉冲调制：
      脉冲振幅调制(PAM)
      脉冲宽度调制(PDM)
      脉冲位置调制(PPM)
    仍然是模拟调制，因为其代表信息的参量仍然是可以连续变化的。

## Slide 23: 第6章模拟信号的数字传输
  模拟脉冲调制波形
（a）模拟基带信号 (b) PAM信号
(c) PDM信号 (d) PPM信号

## Slide 24: 第6章模拟信号的数字传输
  PAM调制
    PAM调制信号的频谱
      设：基带模拟信号的波形为m(t)，其频谱为M(f)；用这个信号对一个脉冲载波s(t)调幅，s(t)的周期为T，其频谱为S(f)；脉冲宽度为，幅度为A；并设抽样信号ms(t)是m(t)和s(t)的乘积。
      则抽样信号ms(t)的频谱就是两者频谱的卷积：
      式中 sinc(nfH) = sin(nfH) / (nfH)

## Slide 25: 第6章模拟信号的数字传输
    PAM调制过程的波形和频谱图
t
A
t
(e)
(c)
0
T
2T
3T
-T
-2T
-3T
(a)
m(t)
s(t)
ms(t)
fH
-fH
f
M(f)
(b)
0
1/T
0
-1/T
fs
|S(f)|
(d)
f
(f)
fs
-fH
f

## Slide 26: 第6章模拟信号的数字传输
      由上图看出，若s(t)的周期T  (1/2fH)，或其重复频率fs  2fH，则采用一个截止频率为fH的低通滤波器仍可以分离出原模拟信号。
    自然抽样和平顶抽样
      在上述PAM调制中，得到的已调信号ms(t)的脉冲顶部和原模拟信号波形相同。这种PAM常称为自然抽样。在实际应用中，则常用“抽样保持电路”产生PAM信号。这种电路的原理方框图如右：
H(f)
m(t)
T(t)
mH(t)
ms(t)
Ms(f )
MH(f)
保持电路

## Slide 27: 第6章模拟信号的数字传输
      平顶抽样输出波形
      平顶抽样输出频谱
      设保持电路的传输函数为H(f)，则其输出信号的频谱MH(f)为：
      上式中的Ms(f)用
      代入，得到
t

## Slide 28: 第6章模拟信号的数字传输
      比较上面的MH(f)表示式和Ms(f)表示式可见，其区别在于和式中的每一项都被H(f)加权。因此，不能用低通滤波器恢复（解调）原始模拟信号了。但是从原理上看，若在低通滤波器之前加一个传输函数为1/H(f)的修正滤波器，就能无失真地恢复原模拟信号了。

## Slide 29
设基带信号m(t)的最高频率是200Hz。对m(t)进行理想采样，采样后频谱不发生混叠的最低采样率是（ ）Hz。
400
200
300
100
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 30
某带通信号的频带范围是9kHz~12kHz，对其进行理想采样，能使频谱不交叠的最低采样率是（ ）kHz。
5
6
8
24
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 31: 第6章模拟信号的数字传输
6.3 脉冲编码调制(PCM)
  PCM,简称脉码调制，是一种最典型的语音信号数字化的编码方式。首先，在发送端进行波形编码(主要包括抽样、量化和编码三个过程)，把模拟信号变换为二进制码组。编码后的PCM码组的数字传输方式可以是直接的基带传输，也可以是对微波、光波等载波调制后的调制传输。在接收端，二进制码组经译码后还原为量化后的样值脉冲序列，然后经低通滤波器滤除高频分量，便可得到重建信号。
PCM系统框图

## Slide 32: 第6章模拟信号的数字传输
PCM信号形成图

## Slide 33: 第6章模拟信号的数字传输
  6.3.1 量化原理
    设模拟信号的抽样值为m(kTs)，其中Ts是抽样周期，k是整数。此抽样值仍然是一个取值连续的变量。若仅用N个不同的二进制数字码元来代表此抽样值的大小，则N个不同的二进制码元只能代表M = 2N个不同的抽样值。因此，必须将抽样值的范围划分成M个区间，每个区间用一个电平表示。这样，共有M个离散电平，它们称为量化电平。用这M个量化电平表示连续抽样值的方法称为量化。

## Slide 34: 第6章模拟信号的数字传输
量化的物理过程

## Slide 35: 第6章模拟信号的数字传输
m(t)：模拟信号
Ts：抽样间隔
m(kTs):第k个抽样值
mq(t)：量化信号
q1~qm：预先规定的量化电平
mi：第i个量化区间的终点电平
mi-mi-1：量化间隔

## Slide 36: 第6章模拟信号的数字传输
    量化一般公式
      设：m(kTs)表示模拟信号抽样值，mq(kTs)表示量化后的量化信号值，q1, q2,…,qi, …, q6是量化后信号的6个可能输出电平，m1, m2, …,mi, …, m5为量化区间的端点。
      则可以写出一般公式：
      按照上式作变换，就把模拟抽样信号m(kTs)变换成了量化后的离散抽样信号，即量化信号。

## Slide 37: 第6章模拟信号的数字传输
    量化器
      在原理上，量化过程可以认为是在一个量化器中完成的。量化器的输入信号为m(kTs)，输出信号为mq(kTs) ，如下图所示。
      在实际中，量化过程常是和后续的编码过程结合在一起完成的，不一定存在独立的量化器。
量化器
m(kTs)
mq(kTs)

## Slide 38: 第6章模拟信号的数字传输
从上面结果可以看出，量化后的信号mq(t)是对原来信号m(t)的近似，当抽样速率一定，量化级数目（量化电平数）适当增加时，可以使mq(t)与m(t)的近似程度提高。 
mq(kTs)与m(kTs)之间的误差称为量化误差。对于语音、 图像等随机信号，量化误差也是随机的，它像噪声一样影响通信质量，因此又称为量化噪声。
量化噪声度量方式：
  如果用符号m表示m(kTs)， mq表示mq(kTs)，量化噪声的均方误差
      均匀量化：量化间隔是均匀的。
      非均匀量化：量化间隔不均匀的。非均匀量化克服了均匀量化的缺点，是语音信号实际应用的量化方式。

## Slide 39: 第6章模拟信号的数字传输
  1 均匀量化
    均匀量化的表示式
      设模拟抽样信号的取值范围在a和b之间，量化电平数为M，则在均匀量化时的量化间隔为
      且量化区间的端点为
      若量化输出电平qi取为量化间隔的中点，则
      显然，量化输出电平和量化前信号的抽样值一般不同，即量化输出电平有误差。这个误差常称为量化噪声，并用信号功率与量化噪声之比衡量其对信号影响的大小。
i = 0, 1, …, M

## Slide 40: 第6章模拟信号的数字传输
误差,
量化区：
过载区：
相对量化误差，用量化信噪比来表示
均匀量化特性及量化误差曲线

## Slide 41: 第6章模拟信号的数字传输
    均匀量化的平均信号量噪比
      在均匀量化时，量化噪声功率的平均值Nq可以用下式表示
      将积分区间分成M个量化区间，则
      式中，
      当M很大时，，可以认为在内，则

## Slide 42: 第6章模拟信号的数字传输
      信号m的平均功率可以表示为
      若已知信号m的功率密度函数，则由上两式可以计算出平均信号量噪比。

## Slide 43: 第6章模拟信号的数字传输
      【例6.1】设一个均匀量化器的量化电平数为M，其输入信号抽样值在区间[-a, a]内具有均匀的概率密度。试求该量化器的平均信号量噪比。
      【解】
      因为
      所以有

## Slide 44: 第6章模拟信号的数字传输
      另外，由于此信号具有均匀的概率密度，故信号功率等于
      所以，平均信号量噪比为
      或写成
      由上式可以看出，量化器的平均输出信号量噪比随量化电平数M的增大而提高。
dB

## Slide 45: 第6章模拟信号的数字传输
  2 非均匀量化
    非均匀量化的目的：在实际应用中，对于给定的量化器，量化电平数M和量化间隔v都是确定的，量化噪声Nq也是确定的。但是，信号的强度可能随时间变化（例如，语音信号）。当信号小时，信号量噪比也小。所以，这种均匀量化器对于小输入信号很不利。为了克服这个缺点，改善小信号时的信号量噪比，在实际应用中常采用非均匀量化。

## Slide 46: 第6章模拟信号的数字传输
    非均匀量化原理
      在非均匀量化时，量化间隔随信号抽样值的不同而变化。信号抽样值小时，量化间隔v也小；信号抽样值大时，量化间隔v也变大。
      实际中，非均匀量化的实现方法通常是在进行量化之前，先将信号抽样值压缩，再进行均匀量化。这里的压缩是用一个非线性电路将输入电压x变换成输出电压y：y = f(x)
      如右图所示：
      图中纵坐标y 是均匀刻
      度的，横坐标x 是非均
      匀刻度的。所以输入电
      压x越小，量化间隔也就
      越小。也就是说，小信号
      的量化误差也小。

## Slide 47: 第6章模拟信号的数字传输
      关于电话信号的压缩特性，国际电信联盟(ITU)制定了两种建议，即A压缩律和压缩律，以及相应的近似算法 － 13折线法和15折线法。我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用A律及相应的13折线法，北美、日本和韩国等少数国家和地区采用律及15折线法。

## Slide 48: 第6章模拟信号的数字传输
    A压缩律
      A压缩律是指符合下式的对数压缩规律：
      式中，x － 压缩器归一化输入电压；
      y － 压缩器归一化输出电压；
      A － 常数，它决定压缩程度。
      在实用中，选择A等于87.6。
y1

## Slide 49: 第6章模拟信号的数字传输
    13折线压缩特性 － A律的近似
      A律表示式是一条平滑曲线，用电子线路很难准确地实现。这种特性很容易用数字电路来近似实现。13折线特性就是近似于A律的特性。在下图中示出了这种特性曲线：

## Slide 50: 第6章模拟信号的数字传输
      图中横坐标x在0至1区间中分为不均匀的8段。1/2至1间的线段称为第8段；1/4至1/2间的线段称为第7段；1/8至1/4间的线段称为第6段；依此类推，直到0至1/128间的线段称为第1段。图中纵坐标y 则均匀地划分作8段。将与这8段相应的座标点(x, y)相连，就得到了一条折线。由图可见，除第1和2段外，其他各段折线的斜率都不相同。在下表中列出了这些斜率：
折线段号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
斜 率 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4

## Slide 51: 第6章模拟信号的数字传输
      因为语音信号为交流信号，所以，上述的压缩特性只是实用的压缩特性曲线的一半。在第3象限还有对原点奇对称的另一半曲线，如下图所示：
      在此图中，第1象限中的第1和
      第2段折线斜率相同，所以构成
      一条直线。同样，在第3象限中
      的第1和第2段折线斜率也相同，
      并且和第1象限中的斜率相同。
      所以，这4段折线
      构成了一条直线。
      因此，共有13段折
      线，故称13折线压
      缩特性。

## Slide 52: 第6章模拟信号的数字传输
6.3.2编码译码原理
  编码：把量化后的信号电平值变换成二进制码组的过程。
  译码：也称之为解码，是编码的逆过程。
  码字：对于M个量化电平，可以用N位二进制码来表示，其中的每一个码组称为一个码字。
  码型：代码的编码规律，其含义是把量化后的所有量化级，按其量化电平的大小次序排列起来，并列出各对应的码字，这种对应关系的整体就称为码型。

## Slide 53: 第6章模拟信号的数字传输
PCM中常用的码型
量化值序号 | 量化电压极性 | 自然二进制码 | 折叠二进制码
15 14 13 12 11 10 9 8 | 正极性 | 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 | 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000
7 6 5 4 3 2 1 0 | 负极性 | 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

## Slide 54: 第6章模拟信号的数字传输
自然二进制码：一般的十进制正整数的二进制，编码简单，译码可逐比特进行。
折叠二进制码：一种符号幅度码。左第一位表示极性，后边几位表示幅度。上半部分与下半部分相对零电平对称折叠。
折叠码：大信号时误码影响大，小信号误码影响小。

## Slide 55: 第6章模拟信号的数字传输
在13折线编码中，普遍采用8位二进制码，对应有M=28=256个量化级，即正、负输入幅度范围内各有128个量化级。这需要将13折线中的每个折线段再均匀划分16个量化级，由于每个段落长度不均匀，因此，正或负输入的8个段落被划分成8×16=128个不均匀的量化级。
13折线法的码位安排：
极性码 段落码 段内码
C1 C2C3C4 C5C6C7C8

## Slide 56: 第6章模拟信号的数字传输
C1：极性码，用数值1或0分别表示信号的正负极性。
C2C3C4 ：第2至第4位码，段落码，表示信号绝对值处在哪个段落，3位码的8种可能状态分别代表8个段落的起点电平。 但应注意，段落码的每一位不表示固定的电平，只是用它们的不同排列码组表示各段的起始电平。段落码和8个段落之间的关系如表所示。

## Slide 57: 第6章模拟信号的数字传输
段落序号 | 段落码 c2 c3 c4 | 段落范围 （量化单位）
8 | 1 1 1 | 1024~2048
7 | 1 1 0 | 512~1024
6 | 1 0 1 | 256~512
5 | 1 0 0 | 128~256
4 | 0 1 1 | 64~128
3 | 0 1 0 | 32~64
2 | 0 0 1 | 16~32
1 | 0 0 0 | 0~16

## Slide 58: 第6章模拟信号的数字传输
C5C6C7C8 ：为段内码，这4位码的16种可能状态用来分别代表每一段落内的16个均匀划分的量化级
量化间隔 | 段内码 c5 c6 c7 c8
15 | 1 1 1 1
14 | 1 1 1 0
14 | 1 1 0 1
12 | 1 1 0 0
11 | 1 0 1 1
10 | 1 0 1 0
9 | 1 0 0 1
8 | 1 0 0 0
7 | 0 1 1 1
6 | 0 1 1 0
5 | 0 1 0 1
4 | 0 1 0 0
3 | 0 0 1 1
2 | 0 0 1 0
1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 0 0

## Slide 59: 第6章模拟信号的数字传输
在13折线编码方法中，虽然各段内的16个量化级是均匀的，但因段落长度不等，故不同段落间的量化级是非均匀的。小信号时，段落短，量化间隔小；反之，量化间隔大。13折线中的第一、 二段最短，只有归一化的1/128，再将它等分16小段，每一小段长度为 。 这是最小的量化级间隔，它仅有输入信号归一化值的1/2048，记为Δ，代表一个量化单位。第八段最长，它是归一化值的1/2，将它等分16小段后，每一小段归一化长度为 ， 包含64个最小量化间隔，记为64Δ。

## Slide 60: 第6章模拟信号的数字传输
如果以非均匀量化时的最小量化间隔Δ=1/2048作为输入x轴的单位，那么各段的起点电平分别是0、16、32、64、128、 256、512、1024个量化单位（Δ）。

## Slide 61: 第6章模拟信号的数字传输
    均匀量化和非均匀量化比较
      若用13折线法中的（第一和第二段）最小量化间隔作为均匀量化时的量化间隔，则13折线法中第一至第八段包含的均匀量化间隔数分别为16、16、32、64、128、256、512、1024，共有2048个均匀量化间隔，而非均匀量化时只有128个量化间隔。因此，在保证小信号的量化间隔相等的条件下，均匀量化需要11比特编码，而非均匀量化只要7比特就够了。
    通常把按非均匀量化特性的编码称为非线性编码；按均匀量化特性的编码称为线性编码。

## Slide 62: 第6章模拟信号的数字传输
3.编码器原理
  编码器的任务是根据输入的样值脉冲编出相应的8位二进制代码。除第一位极性码外，其它7位二进制代码是通过类似天平称重物的过程来逐次比较确定的。这种编码器就是PCM通信中常用的逐次比较型编码器。

## Slide 63: 第6章模拟信号的数字传输
逐次比较型编码的原理与天平称重物的方法相类似，样值脉冲信号相当被测物，标准电平相当天平的砝码。预先规定好的一些作为比较用的标准电流(或电压)，称为权值电流，用符号IW表示。 IW的个数与编码位数有关。
当样值脉冲Is到来后，用逐步逼近的方法有规律地用各标准电流IW去和样值脉冲比较，每比较一次出一位码。当Is＞IW时，出“1”码，反之出“0”码，直到IW和抽样值Is逼近为止，完成对输入样值的非线性量化和编码

## Slide 64
例6-3：设输入信号抽样值Is=+1260Δ（Δ为一个量化单位， 表示输入信号归一化值1/2048），采用逐次比较型编码器, 按A律13折线编成8位码C1C2C3C4C5C6C7C8。
解 编码过程如下：
（1）确定极性码C1：由于输入信号抽样值Is为正，故极性码C1=1。
第6章模拟信号的数字传输

## Slide 65: 第6章模拟信号的数字传输
（2） 确定段落码C2C3C4：
参看表6-5可知，段落码C2是用来表示输入信号抽样值Is处于13折线8个段落中的前四段还是后四段，故确定C2的标准电流应选为
IW=128Δ
第一次比较结果为Is＞IW， 故C2=1，说明Is处于后四段。

## Slide 66: 第6章模拟信号的数字传输
C3是用来进一步确定Is处于5~6段还是7~8段，故确定C3的标准电流应选为
IW=512Δ
第二次比较结果为Is＞IW， 故C3=1，说明Is处于7~8段。
同理， 确定C4的标准电流应选为
IW=1024Δ
第三次比较结果为Is＞IW，所以C4=1，说明Is处于第8段。 经过以上三次比较得段落码C2C3C4为“111”，Is处于第8段，起始电平为1024Δ。

## Slide 67: 第6章模拟信号的数字传输
（3） 确定段内码C5C6C7C8：段内码是在已知输入信号抽样值Is所处段落的基础上，进一步表示Is在该段落的哪一量化级（量化间隔）。参看表 6-7 可知，第 8 段的 16 个量化间隔均为64Δ，故确定C5的标准电流应选为
IW=段落起始电平+23×(量化间隔)
=1024+8×64=1536Δ
第四次比较结果为Is＜IW，故C5=0，由此可知：Is处于前 8 级（0~7量化间隔）。

## Slide 68: 第6章模拟信号的数字传输
同理， 确定C6的标准电流为
IW=1024+22×64=1280Δ
第五次比较结果为Is ＜ IW，故C6=0，表示Is处于前4级（0~3量化间隔）。
确定C7的标准电流为
IW=1024+21×64=1152Δ
第六次比较结果为Is＞IW，故C7=1，表示Is处于2~3量化间隔。
最后，确定C8的标准电流为
IW=1024+(21+20)×64=1216Δ
第七次比较结果为Is＞IW，故C8=1，表示Is处于序号为3的量化间隔。

## Slide 69: 第6章模拟信号的数字传输
由以上过程可知，非均匀量化和编码实际上是通过非线性编码一次实现的。经过以上七次比较， 对于模拟抽样值+1260Δ，编出的PCM码组为 1 111 0011。
它表示输入信号抽样值Is处于第 8 段序号为 3 的量化级， 其量化电平为1216Δ，故量化误差等于44Δ。
若使非线性码与线性码的码字电平相等，即可得出非线性码与线性码间的关系。编码时，非线性码与线性码间的关系是7/11变换关系，如上例中除极性码外的7位非线性码1110011，相对应的11位线性码为10011000000。

## Slide 70: 第6章模拟信号的数字传输
例： 设码组的8位码为11110011，求该样值量化电平为多少？
解：
C1 =1，说明样值为正极性。
段落码为111，说明在第8段，段落起点电平：
1024△
段内码0011，段内电平：
128＋64=192 △
故该8位非线性码所代表的信号抽样量化值为：
1024＋192=1216 △ 。

## Slide 71: 第6章模拟信号的数字传输
6.3.4 PCM 信号的码元速率和带宽
由于PCM要用N位二进制代码表示一个抽样值，即一个抽样周期Ts内要编N位码，因此每个码元宽度为Ts/N，码位越多，码元宽度越小，占用带宽越大。显然，传输PCM信号所需要的带宽要比模拟基带信号f(t)的带宽大得多。

## Slide 72: 第6章模拟信号的数字传输
码元速率。设f(t)为低通信号，最高频率为fm， 按照抽样定理的抽样速率fs≥2fm，如果量化电平数为M， 则采用二进制码的码元速率为
fBPCM = fs·log2M = fs·N
式中， N为二进制编码位数。
带宽BPCM
BPCM= fs·N
以常用的N=8，fs=8kHz为例，实际应用的B=fs·N=64 kHz，显然比直接传输语音信号f(t)的带宽（4kHz）要大得多。

## Slide 73: 第6章模拟信号的数字传输
译码器原理框图
6.3.5 译码原理
译码的作用是把收到的PCM信号还原成相应的PAM样值信号，即进行D/A变换。

## Slide 74: 第6章模拟信号的数字传输
6.4 差分脉冲编码调制（DPCM）
  6.4.1 预测编码简介
    预测编码的目的：降低编码的比特率
    预测编码原理：
      在预测编码中，先根据前几个抽样值计算出一个预测值，再取当前抽样值和预测值之差。将此差值编码并传输。此差值称为预测误差。由于抽样值及其预测值之间有较强的相关性，即抽样值和其预测值非常接近，使此预测误差的可能取值范围，比抽样值的变化范围小。所以，可以少用编码比特来对预测误差编码，从而降低其比特率。此预测误差的变化范围较小，它包含的冗余度也小。这就是说，利用减小冗余度的办法，降低了编码比特率。

## Slide 75: 第6章模拟信号的数字传输
    线性预测原理：
      若利用前面的几个抽样值的线性组合来预测当前的抽样值，则称为线性预测。若仅用前面的1个抽样值预测当前的抽样值，则就是将要讨论的DPCM。
    线性预测编码原理方框图
      假定量化器的量化误差为零，即ek = rk，则由此图可见：
      上式表示mk*就等于mk。所以，可以把mk*看作是带有量化误差的抽样信号mk。
(b) 译码器
译码
预测
mk*
rk
(a) 编码器
预测
量化
编码
抽样
mk
mk*
m(t)
mk
－
ek
rk
＋

## Slide 76: 第6章模拟信号的数字传输
      预测器的输出和输入关系由下列线性方程式决定：
      式中p － 预测阶数，
      ai － 预测系数。
      上式表明，预测值mk 是前面p个带有量化误差的抽样信号值的加权和。
      由方框图可见，编码器中预测器输入端和相加器的连接电路和译码器中的完全一样。故当无传输误码时，即当编码器的输出就是译码器的输入时，这两个相加器的输入信号相同，即rk = rk。所以，此时译码器的输出信号mk* 和编码器中相加器输出信号mk*相同，即等于带有量化误差的信号抽样值mk。

## Slide 77: 第6章模拟信号的数字传输
  6.4.2差分脉冲编码调制(DPCM)的原理及性能
    DPCM原理
      在DPCM中，只将前1个抽样值当作预测值，再取当前抽样值和预测值之差进行编码并传输。这相当于在下式
      中，p = 1，a1 = 1，故sk = sk-1*。
      这时，上图中的预测器就简化成为一个延迟电路，其延迟时间为1个抽样间隔时间Ts。在下图中画出了DPCM系统的原理方框图。

## Slide 78: 第6章模拟信号的数字传输
      为了改善DPCM体制的性能，将自适应技术引入量化和预测过程，得出自适应差分脉码调制(ADPCM ) 体制。它能大大提高信号量噪比和动态范围。
(b) 译码器
译码
延迟
Ts
＋
延迟
量化
编码
抽样
Ts
(a) 编码器
－

## Slide 79: 第6章模拟信号的数字传输
6.5 增量调制
  6.5.1 增量调制原理
    增量调制(M)可以看成是一种最简单的DPCM。当DPCM系统中量化器的量化电平数取为2时，DPCM系统就成为增量调制系统。

## Slide 80: 第6章模拟信号的数字传输
    方框图
      编码器：
      预测误差ek = mk – mk 被量化成两个电平 + 和－ 。 值称为量化台阶。这就是说，量化器输出信号rk只取两个值+ 或－ 。因此，rk可以用一个二进制符号表示。例如，用“1”表示“+”，及用“0”表示“- ”。
mk*
延 迟
＋
抽 样
二电平量化
＋
－
m(t)
mk
ek
rk
mk
＋

## Slide 81: 第6章模拟信号的数字传输
      译码器：
      译码器由“延迟相加电路”组成，它和编码器中的相同。所以当无传输误码时，mk* = mk*。
延 迟
＋
rk'
mk*'

## Slide 82: 第6章模拟信号的数字传输
      实用方案：在实用中，为了简单起见，通常用一个积分器来代替上述“延迟相加电路”，并将抽样器放到相加器后面，与量化器合并为抽样判决器。
      图中编码器输入信号为m(t)，它与预测信号m (t)值相减，得到预测误差e(t)。预测误差e(t)被周期为Ts的抽样冲激序列T(t)抽样。若抽样值为负值，则判决输出电压+（用“1”代表）；若抽样值为正值，则判决输出电压-（用“0”代表）。
T(t)
(a) 编码器 (b)译码器
积分器
抽样 判决
＋
－
m(t)
e(t)
d(t)
m(t)
积 分
d'(t)
低通
＋

## Slide 83
6-2
6-8
6-14
6-15（段内码为自然二进制码）
作业